## Slide 1
Khối điều khiển
Khối cảm biến
Khối hiển thị
Khối nguồn
Môi trường (không khí, đất)
Máy tưới nước, máy sưởi, đèn, máy tạo sương,…
Khối cảm biến xác định các tín hiệu từ môi trường (nhiệt độ, độ ẩm), đưa ra khối hiển thị và khối điều khiển. Khối điều khiển dựa vào tín hiệu nhân được để điều khiển các thiết bị trong vườn để chăm sóc cây cho phù hợp

## Slide 2
Khối nguồn
Bộ chuyển đổi AC sang DC
Bộ xử lí điện áp
Nguồn 220V AC
Điện áp 9V
Nguồn xoay chiều 220V được đưa qua bộ chuyển đổi ADC thành nguồn một chiều, sau đó bộ hạ áp thành nguồn 9V để Arduino sử dụng

## Slide 3
Khối cảm biến
Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí (DHT11)
Không khí
Bộ nhận và gửi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm
Cảm biến độ ẩm điện dung
Nhiệt điện trở
Dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm môi trường
Cảm biến độ ẩm đất
Đầu đo cảm biển độ ẩm đất
Đất
Nguồn 5V DC
Mạch xử lí tín hiệu độ ẩm
IC so sánh LM393
Dữ liệu độ ẩm đất
Tín hiệu so sánh ngưỡng
Cảm biến ánh sáng (BH1750)
Ánh sáng
Cảm biến photodiode
Mạch xử lí tín hiệu ánh sáng
Dữ liệu ánh sáng
Tín hiệu cho biết đêm hay ngày

## Slide 4
Khối hiển thị (LCD 1602)
Bộ nhận tín hiệu từ khối cảm biến
Màn hình hiển thị LCD
Tín hiệu từ khối cảm biển