## Slide 1
ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT
Nhóm 6 lớp 109240
Họ tên MSSV Lớp
Nguyễn Minh Hiếu 20151336 Điện tử 3 K60
Đỗ Trọng Hiệp 20155597 CN Điện tử 2 K60
Nguyễn Danh Thuận 20166809 CN Điện tử 2 K61
Phạm Thị Mai Loan 20166376 CN Điện tử 1 K61
Đề tài:
      Mạch Boost Converter 1V – 5V
21/6/2019
1

## Slide 2
NỘI DUNG
Yêu cầu thiết kế
Sơ đồ khối
Cơ sở lí thuyết mạch Boost Converter
Tính toán các thông số của mạch
Mô phỏng trên LTSpice
2

## Slide 3
1. Yêu cầu thiết kế
Yêu cầu chức năng:
Điện áp nguồn: Vg = 1 V
Điện áp ra: V = 5 V
Công suất ra: Pout = 3W
Độ gợn sóng điện áp đầu ra : < 5%
Hiệu suất: > 60%
Yêu cầu phi chức năng:
Mạch kín, có tín hiệu điều khiển để điều chỉnh Duty cycle (D)
Dùng IC điều khiển, tạo dao động
Sử dụng 2 MOSFET, cuộn dây không lý tưởng
Mô phỏng mạch bằng phần mềm LTspice.
3

## Slide 4
2. Sơ đồ khối
4
Boost Converter
Sơ đồ khối mạch Boost Converter vòng kín

## Slide 5
3. Cơ sở lí thuyết mạch Boost Converter
Mạch Boost không lí tưởng có điện trở của cuộn dây, và của 2 MOSFET
Mạch Boost Converter không lí tưởng
5
Điện áp ra:
Độ gợn sóng dòng điện qua cuộn dây:
∆i (11)
Độ gợn sóng điện áp ra:
Hiệu suất:
(1−D)

## Slide 6
4. Tính toán và lựa chọn linh kiện
6
Chọn n-MOSFET
STT | Tên | (0.1) | (0.2) | (0.5) | Giá (0.2) | Điểm
1 | SI4430DY | 30V (10) | 2V (9) | 8mΩ (9.5) | $1 (9) | 9.35
2 | SI4426DY | 20V (9) | 2V (9) | 25mΩ (8) | $0.5 (10) | 8.7
3 | SI4442DY | 30V (10) | 2V (9) | 5mΩ (10) | $2.5 (7) | 9.2
STT | Tên |  |  |  | Giá (0.2) | Điểm
1 | SI4430DY | 30V (10) | 2V (9) | 8mΩ (9.5) | $1 (9) | 9.35
2 | SI4426DY | 20V (9) | 2V (9) | 25mΩ (8) | $0.5 (10) | 8.7
3 | SI4442DY | 30V (10) | 2V (9) | 5mΩ (10) | $2.5 (7) | 9.2
→ Chọn SI4430DY
Chọn p-MOSFET
STT | Tên | (0.1) | (0.2) | (0.5) | Giá (0.2) | Điểm
1 | SI7143DP | −30V (10) | −2.6V (8.5) | 8mΩ (9.5) | $1.5 (8.5) | 9.15
2 | SI4472DY | −30V (10) | −1V (10) | 12mΩ (9) | $2.5 (7) | 8.9
3 | SI4463DY | −20V (9) | −1V (10) | 14mΩ (9) | $3.5 (6) | 8.6
STT | Tên |  |  |  | Giá (0.2) | Điểm
1 | SI7143DP | −30V (10) | −2.6V (8.5) | 8mΩ (9.5) | $1.5 (8.5) | 9.15
2 | SI4472DY | −30V (10) | −1V (10) | 12mΩ (9) | $2.5 (7) | 8.9
3 | SI4463DY | −20V (9) | −1V (10) | 14mΩ (9) | $3.5 (6) | 8.6
→ Chọn SI7143DP

## Slide 7
7
Chọn cuộn dây: Từ công thức ∆i, để ∆i<1% thì L>60μH
STT | Tên | L (0.3) | (0.1) | (0.3) | Giá (0.3) | Điểm
1 | PCV-2-274-05 | 270μH (9) | 5.2A (8.5) | 69mΩ (8) | $5 (10) | 8.95
2 | PCV-2-274-10 | 270μH (9) | 7.2A (9) | 52mΩ (8) | $10 (9) | 8.7
3 | AGP4233-334 | 330μH (10) | 5A (8.5) | 10mΩ (9) | $16 (7.5) | 8.8
STT | Tên | L (0.3) |  |  | Giá (0.3) | Điểm
1 | PCV-2-274-05 | 270μH (9) | 5.2A (8.5) | 69mΩ (8) | $5 (10) | 8.95
2 | PCV-2-274-10 | 270μH (9) | 7.2A (9) | 52mΩ (8) | $10 (9) | 8.7
3 | AGP4233-334 | 330μH (10) | 5A (8.5) | 10mΩ (9) | $16 (7.5) | 8.8
→ Chọn PCV-2-274-05
Chọn tụ điện đầu ra: Từ công thức , để <1% thì C> 50μF
STT | Tên | C (0.3) | V (0.1) | R(0.3) | Giá (0.3) | Điểm
1 | GRM21BR60J107ME15 | 100μF (9) | 6.3V (9) | 0 (10) | $2 (9.5) | 9.45
2 | GRM31CR61A107ME05 | 100μF (9) | 10V (9.5) | 0 (10) | $1(10) | 9.65
3 | T530D157M010ATE005 | 150μF (9.5) | 10V (9.5) | 5mΩ (9.5) | $7.5 (8) | 9.05
→ Chọn GRM31CR61A107ME05
IC tạo xung và nhận feedback LT1242
và để phân áp tạo ra điện áp 2.5V đưa vào bộ so sánh ở FB
→ Chọn KΩ
Theo datasheet của LT1242, để có D=0.872 và =10μs, chọn Ω và =5.4nF

## Slide 8
8
Thông số | Tên/Số liệu
Vg | 1V
V | 5V
D | 0.872
f | 100 kHz
n-MOSFET | SI4430DY (Ron=8mΩ)
p-MOSFET | SI7143DP (Ron=8mΩ)
L | PCV-2-274-05 (L=270μH, RL=69mΩ)
C | GRM31CR61A107ME05 (C=100μF)
I | 4.69A
∆i | 0.2%
∆v | 0.5%
Pout | 3W
Hiệu suất η | 63.75%
Giá thành | $9
Bảng tổng hợp các thông số mạch

## Slide 9
9
5. Mô phỏng LTSpice
Sơ đồ mạch Boost Converter trên LTSpice

## Slide 10
10

## Slide 11
11

## Slide 12
12

## Slide 13
13

## Slide 14
14
Công suất ra

## Slide 15
Cảm ơn cô và các bạn đã xem và lắng nghe!