## Slide 1: Thiết kế số (Digital Logic Design)
Người trình bày:
Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng

## Slide 2: Tóm tắt nội dung môn học
Giới thiệu hệ thống số | Chương 1 | 1 bài
Giới thiệu về mạch số | Chương 2 | 5 bài
Công nghệ thực hiện mạch số | Chương 3 | 2 bài
Thực hiện tối ưu | Chương 4 | 6 bài
Biểu diễn số và các mạch số học | Chương 5 | 5 bài
Mạch tổ hợp | Chương 6 | 4 bài
Flip-Flop, Thanh ghi, và Bộ đếm | Chương 7 | 8 bài
Mạch tuần tự đồng bộ () FSMD | Chương 8 | 9 bài

## Slide 3: Cách đánh giá kết quả học
Tham gia lớp học | 0%-
2 bài kiểm tra giữa kỳ | 30%
Bài tập về nhà (theo nhóm) | 20%
Bài thi cuối kỳ | 50%
Tổng | 100%
Chú ý: % đánh giá theo bảng trên có thể được thay đổi

## Slide 4: Chương I Giới thiệu về thiết kế số

## Slide 5: Thiết kế số Giới thiệu về thiết kế số
Người trình bày:
Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng

## Slide 6: Phần cứng số (Digital Hardware)
Các mạch logic được dùng để xây dựng các máy tính số cũng như các thiết bị điện tử số khác
Sự bùng phát về khả năng số bắt đầu vào khoảng cuối thập niên 60 và đầu 70 với:
  Kích thước transistor nhỏ
  Kích thước chip lớn hơn
Kích thước transitstor/chip lớn dễ ràng thực hiện nhiều chức năng hơn, nhưng phức tạp trong quá trình thiết kế.

## Slide 7: Phần cứng số (Digital Hardware)
Mạch tích hợp được xây dựng trên khối silic
Các khối silic được cắt và được đóng gói để thành CHIP
Trên một CHIP có đến hàng triệu transistor

## Slide 8: Thiết kế số phức tạp ra sao ?
Sự phức tạp vượt qua khả năng của con người:
  Hiện nay là 16 triệu transistor/cm2
  Trong 10 năm tới sẽ là 100 triệu transistor/cm2
Sự phức tạp này đòi hỏi có các kỹ thuật thiết kế dựa vào máy tính
Hầu hết công việc thiết kế dựa trên CAD (Computer-Aided Design)

## Slide 9: Hai tiếp cận thiết kế
Truyền thống:
  Dựa trên các mô hình toán học
  Các tiếp cận phân tích
  Cung cấp cái nhìn đầy đủ và hiểu biết về vấn đề
  Hữu ích đối với các vấn đề nhỏ, nhưng không dễ với các vấn đề lớn
Dùng CAD:
  Phần mềm dựa trên các mô hình toán học và tiếp cận phân tích
  Rõ ràng cho người dùng
  Có nhiều chi tiết được rút ngắn gọn
  Các vấn đề thực tế lớn được giải quyết đơn giản

## Slide 10: So sánh các tiếp cận thiết kế
Dùng CAD là rất cần thiết
Nhìn và hiểu thấu đáo về vấn đề trong cách tiếp cận truyền thống vẫn là rất quan trọng:
  Khái niệm hóa vẫn được dùng phương pháp truyền thống
  Sử dụng hiệu quả CAD yêu cầu hiểu rõ những gì CAD thực hiện
  Sử dụng các lựa chọn thiết kế yêu cầu hiểu thấu đáo

## Slide 11: Các loại CHIP
Các chip chuẩn:
  Cụ thể là họ 7400
  Chứa số lượng nhỏ transistor (<100)
  Thực hiện những chức năng đơn giản
Các linh kiện logic có thể lập trình (Programmable Logic Design-PLD):
  Chứa các phần tử mạch logic và các liên kết có thể lập trình
  Mạch chức năng nào đó có thể được xây dựng bởi người dùng
  Việc thiết kế với PLD được thực hiện thông qua CAD tool

## Slide 12: Các loại CHIP (cont.)
Các Chip được thiết kế có thể chỉnh sửa (custom-designed chips):
  Điển hình là mảng logic lập trình FPGA
  Được tối ưu hóa cho mục đích chuyên dụng
  Chứa lượng lớn mạch logic
  Chi phí sản xuất cao
  Để giảm chi phí  phải sản xuất số lượng lớn

## Slide 13: Quá trình thiết kế
Sản phẩm yêu cầu
Chỉ ra các
thông số
Thiết kế thử
Mô phỏng
Tái thiết kế
Thiết kế đúng chứa ?
no
yes
(1)

## Slide 14: Quá trình thiết kế (cont.)
Thự hiện prototype
Kiểm tra
Chỉnh sửa
Đáp ứng yêu
cầu kỹ thuật chưa ?
no
yes
(1)
Sửa chữa nhỏ ?
Thiết kế lại
Sản phẩm thiết kế

## Slide 15: Môn này mang lại gì cho bạn ?
Hiểu các khái niệm và các mô hình, thuật toán và các quá trình liên quan đến thiết kế mạch logic
  Môn này trang bị kiến thức làm cơ sở cho các môn khác và cho định hướng nghề nghiệp
Cung cấp kỹ năng giải quyết vấn đề gồm:
  Mô tả và giải quyết các vấn đề mới
  Cần cọ sát vấn đề  nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề
Diễn tả giải pháp một cách rõ ràng và chính xác
Làm quen với thực tế thiết kế mạch số

## Slide 16: Chương II Giới thiệu về mạch số

## Slide 17: Thiết kế số Giới thiệu về mạch số: các biến, hàm, bảng trân lý, cổng logic và các mạng logic
Người trình bày:
Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng
TexPoint fonts used in EMF: AAAAA

## Slide 18: Mạch logic
Mạch logic thực hiện các hoạt động trên các tín hiệu số:
  Được thực hiện dưới dạng mạch điện tử với giá trị là các tín hiệu giới hạn về các biến có giá trị rời rạc
Mạch logic nhị phân chỉ có 2 giá trị, 0 và 1
Dạng tổng quát của mạch logic là mạng chuyển mạch
X1
X2
X3
Y1
Y2
Y3
Xm
Ym
Mạng chuyển mạch
Các giá trị rời rạc

## Slide 19: Đại số Boolean
Ứng dụng trực tiếp vào mạng chuyển mạch:
  Làm việc với thiết bị 2 trạng thái  đại số Boolean 2 giá trị
  Dùng các biến Boolean (X,Y...) để biểu diễn đầu vào và đầu ra của mạng chuyển mạch
  Biến chỉ có thể nhận một trong 2 giá trị, 0 hoặc 1
  Các biến này ko phải là các số nhị phân, đơn giản nó chỉ là biểu diễn 2 trạng thái của biến Boolean,
  Nhìn chung, nó không là điện áp, mặc dù, trong một số mạch điện, nó được dùng để biểu diễn mức điện áp cao/thấp ở đầu vào hoặc đầu ra,

## Slide 20: Các biến và các hàm
Phần tử nhị phân đơn giản nhất là chuyển mạch có 2 trạng thái
Nếu một chuyển mạch được điều khiển bởi một biến x. Ta nói rằng, chuyển mạch đóng nếu x=1 và ngắt nếu x=0
x=0
x=1
x
S

## Slide 21: Các biến và các hàm (cont.)
Giả sử dùng chuyển mạch để điều khiển đèn:
  Đầu ra được định nghĩa là trạng thái của đèn L;
  L=1  đèn sáng,
  L=0  đèn tắt
Trạng thái của đèn là hàm của x; L(x)=x
L(x): hàm logic
x: biến vào
x
S
E

## Slide 22: Các biến và các hàm (cont.) - AND
Xét trường hợp 2 chuyển mạch được dùng để bật/tắt đèn
Theo cách đấu nối tiếp thì đèn chỉ sáng khi cả 2 chuyển mạch cùng được đóng:
  L(x1,x2)=x1.x2
  L=1 iff x1=1 AND x2=1
x1
S
E
x2
S

## Slide 23: Các biến và các hàm (cont.) - OR
Xét trường hợp 2 chuyển mạch được dùng để bật/tắt đèn
Theo cách đấu song song thì đèn chỉ sáng khi 1 trong 2 chuyển mạch, hoặc cả 2 được đóng:
  L(x1,x2)=x1+x2
  L=1 if x1=1 OR x2=1
x1
S
E
x2
S

## Slide 24: Các biến và các hàm (cont.) – nối hỗn hợp AND và OR
Nối hỗn hợp sẽ cho ra các hàm logic đa dạng
  L(x1,x2)=(x1+x2 ) x3
x1
S
E
x2
S
x3
S

## Slide 25: Các biến và các hàm (cont.) – nối hỗn hợp AND và OR
Hàm logic gì đây ?
x1
S
E
x2
S
x3
S
x3
S
  L(x1,x2,x3,x4)=(x1x2 )+( x3 x4)

## Slide 26: Các biến và các hàm (cont.) – NOT
Như đã thấy, đèn sáng khi x=1, vậy bây giờ ngược lại thì:
Nghịch đảo
  L(x)=1 if x=0 và L(x)=0 if x=1
  Hay L(x)=x’
Ký hiệu: , x’, hay NOT x
x
S
E
R
x

## Slide 27: Các biến và các hàm (cont.) – Nghịch đảo của hàm
Có thì nghịch đảo của hàm f() sẽ là:
Ví dụ:

## Slide 28: Bảng trân lý (truth table)
Liệt kê thành bảng để mô tả đầy đủ cho một hàm logic
Giá trị kết quả của hàm là tổ hợp của các đầu vào

## Slide 29: Bảng trân lý (truth table) – Hàm 3 biến

## Slide 30: Cổng logic và mạng
Các phép AND, OR hay NOT có thể được thực hiện bằng mạch điện, và mạch điện đó được gọi là cổng logic
Cổng logic có thể có nhiều đầu vào, một đầu ra là hàm của các đầu vào
AND gates

## Slide 31: Cổng logic và mạng
OR gates
NOT gates

## Slide 32: Cổng logic và mạng
Mạch lớn hơn được xây dựng dựa trên các cổng logic cơ bản và được gọi là mạng logic hay mạch logic

## Slide 33: Cổng logic và mạng
Vẽ bảng trân lý và vẽ mạch logic cho hàm

## Slide 34: Phân tích mạng logic
Phân tích là việc ngược lại của thiết kế
Để phân tích hàm chức năng của một mạng logic, tất cả các khả năng đầu vào được đưa vào để lấy kết quả ra.
f(x1,x2)=x1x2+\x1

## Slide 35: Phân tích mạng logic (cont.)
Để phân tích, các biến đầu vào và đầu ra có thể được biểu diễn dưới dạng biểu đồ thời gian

## Slide 36: Thiết kế số Giới thiệu về mạch số: Tổng hợp mạch dùng AND, OR và NOT
Người trình bày:
Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng
TexPoint fonts used in EMF: AAAAA

## Slide 37: Ví dụ thiết kế mạch logic
Thiết kế mạch logic với một đầu ra f và 3 đầu vào: x, y, z
f(x,y,x)=1 nếu x=1 đồng thời với y=1 hoặc z=1 hoặc cả hai
Các tổ hợp có thể:
  x=1, y=1, z=1  xyz
  x=1, y=1, z=0  xyz’
  x=1, y=0, z=1  xy’z
Hàm f(x,y,z) được viết dưới dạng tổng của các tích: f(x,y,z)=xyz+xyz’+xy’z

## Slide 38: Ví dụ thiết kế mạch logic (cont.)
f(x,y,z)=xyz+xyz’+xy’z

## Slide 39: Ví dụ thiết kế mạch logic (cont.)
Thực hiện mạch cho hàm f(x,y,z)=xyz+xyz’+xy’z như trên là đúng, nhưng chưa phải là đơn giản nhất
  Từ 14.a  f(x,y,z)=xy+xy’z
  Từ 12.a  f(x,y,z)=x(y+y’z)
  Từ 16.a  f(x,y,z)=x(y+z)

## Slide 40: Ví dụ thiết kế mạch logic (cont.)
Dễ thấy rằng, mạch này có chi phí (cổng logic và kết nối) thấp hơn mạch cùng chức năng được đưa ra lúc trước
Quá trình tạo ra mạch từ hàm thể hiện chức năng gọi là tổng hợp mạch
Việc tạo mạng dùng các cổng AND-OR từ bảng chân lý là một trong nhiều kỹ thuật tổng hợp được dùng nhiều sau này

## Slide 41: Tổng hợp mạch logic
Nếu một hàm f được mô tả bởi bảng chân lý thì biểu thức tạo ra hàm f có thể được nhận lại bằng cách:
  Xét tất cả các tổ hợp ở đó có f=1, hoặc
  Xét tất cả các tổ hợp ở đó có f=0,
Đây là một ứng dụng của tính đối ngẫu

## Slide 42: Minterms
Đối với một hàm có n biến, f(...), một minterm của f là tích của n biến, trong đó mỗi biến xuất hiện một lần dưới dạng bất kỳ (nguyên biến hoặc nghịch đảo của biến), nhưng không phải cả hai
  f(a,b,c) – ví dụ minterm là: abc, a’bc, abc’
  f(a,b,c) – ví dụ không phải là minterm: ab,c’, a’c,
Một hàm n biến có 2n minterm

## Slide 43: Minterms
Mỗi hàng của bảng ứng với một minterm
Khi một hàm được viết dưới dạng tổng các minterm thì dạng đó được gọi là chuẩn tổng của các tích (Sum-Of-Product-SOP)
Số hàng

## Slide 44: Biểu diễn hàm dùng minterm
Một hàm có thể được biểu diễn dưới dạng tổng của các minterm

## Slide 45: Các biểu diễn dùng minterm
Viết ký hiệu theo minterm và ngược lại của cá hàm sau:
  f(a,b,c)=abc+a’bc+abc’+a’b’c
  f(a,b,c)=Σm(1,5,6,7)

## Slide 46: Tổng hợp logic
Tính đối ngẫu gợi ý rằng: nếu có thể tổng hợp một hàm f bằng cách xem xét các hàng có f=1 thì cũng có thể tổng hợp hàm đó bằng cách xem xét các hàng có f=0
Theo cách dùng nghịch đảo các minterm, nó được gọi là maxterm

## Slide 47: Maxterms
Mỗi hàng của bảng tương ứng với một maxterm
Khi một hàm được viết dưới dang tích của các maxterm thì nó được gọi là chuẩn tích của các tổng (Product-Of-Sum)
Số hàng

## Slide 48: Biểu diễn dưới dạng maxterm
Một hàm có thể được biểu diễn dưới dạng tổng của các maxterm

## Slide 49: Các ví dụ cho biểu diễn maxterm
Viết ký hiệu theo minterm và ngược lại của cá hàm sau:
  f(a,b,c)=(a+b+c)(a’+b+c)(a+b+c’)(a’+b’+c)
  f(a,b,c)=πM(1,5,6,7)

## Slide 50: SOP và tối thiểu hóa
Một hàm được biểu diễn dưới dạng SOP hay POS có thể ở dạng chưa tối thiểu (minimal)

## Slide 51: Chuyển đổi giữa minterm và maxterm
Có thể chuyển theo bảng như sau:
Dùng các số
vắng mặt trong
danh sách minterm
(3 biến)
Dùng các số
vắng mặt trong
danh sách minterm
Dùng các số trong danh sách minterm
Dùng các số
vắng mặt trong
danh sách maxterm
Dùng các số trong danh sách maxterm
Dùng các số
vắng mặt trong
danh sách maxterm

## Slide 52: Thiết kế số Giới thiệu về mạch số: Các ví dụ thiết kế
Người trình bày:
Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng
TexPoint fonts used in EMF: AAAAA

## Slide 53: Các ví dụ thiết kế
Mạch logic cung cấp lời giải cho một vấn đề, đôi khi là phức tạp và khó thiết kế
Không quan tâm đến mức độ phức tạp, các vấn đề cơ sở thiết kế phải được giải quyết:
  Chỉ ra hoạt động của mạch
  Tổng hợp và thực hiện mạch
  Kiểm tra và xác nhận hoạt động của mạch

## Slide 54: Điều khiển đèn có 3 cửa
Giả sử một phòng có 3 cửa, mỗi cửa có 1 chuyển mạch. Đèn trong phòng được điều khiển như sau:
  Đặt x,y,z là trạng thái của các chuyển mạch
  Đèn tắt nếu chuyển mạch mở
  Đóng bất kỳ chuyển mạch nào thì đèn sáng, nếu đóng tiếp chuyển mạch khác thì đèn tắt
  Đèn bật nếu bất kỳ chuyển mạch nào đó đóng và tắt nếu hai (hoặc không) chuyển mạch nào đóng
  Đèn bật nếu tất cả 3 chuyển mạch đóng

## Slide 55: Điều khiển đèn có 3 cửa (cont.)
f(x,y,z)=m1+ m2+ m4+ m7
f(x,y,z)=x’y’z+x’yz’+xy’z’+xyz
Biểu diễn dưới dạng tổng của các tích

## Slide 56: Mạch bộ ghép kênh
Mạch này dùng để chọn dữ liệu từ một trong số các nguồn dữ liệu đầu vào
  Thiết kế mạch có một đầu ra f có mức logic giống với một trong hai đầu vào x hoặc y tùy theo giá trị của đầu vào điều khiển s:
    Nếu s=0  f=x
    Nếu s=1  f=y
  Như vậy f là hàm của 3 biến (s,x,y)
  Mô tả hàm dùng bảng chân lý 3 biến

## Slide 57: Mạch bộ ghép kênh (cont.)

## Slide 58: Ví dụ Cảnh báo an toàn xe ôtô
Thiết kế bộ cảnh báo an toàn với 4 biến vào:
  Cửa đóng (D)
  Chìa khóa cắm trong ổ (K)
  Áp lực lên ghế (S)
  Thắt dây an toàn (B)
Đầu ra là tín hiệu cảnh báo (A) được bật nếu:
  Chìa khóa được cắm vào ổ và cửa không được đóng
  Của được đóng và chìa khóa vẫn để trong ổ và lái xe đã ngồi và dây an toàn chưa được thắt

## Slide 59: Cảnh báo an toàn xe ôtô (cont.)

## Slide 60: Mạch cộng - bài tập
Thiết kế mạch cộng 2 đầu vào dạng bit,x và y và tạo ra 2 đầu ra dạng bit, s và c:
  s: bit tổng
  c: bit nhớ

## Slide 61: Mạch xác định số đông
Thiết kế mạch với 3 đầu vào (x,y,z) và 1 đầu ra f. f=1 nếu số đầu vào bằng 1 nhiều hơn số đầu vào bằng 0

## Slide 62: Thiết kế số Giới thiệu về mạch số: Sử dụng CAD và VHDL
Người trình bày:
Tiến sỹ Hoàng Mạnh Thắng
TexPoint fonts used in EMF: AAAAA

## Slide 63: Giới thiệu công cụ CAD
Một hệ thống CAD thường kèm theo các công cụ sau:
  Đưa thiết kế vào (design entry)
  Tổng hợp và tối ưu hóa
  Mô phỏng
  Thiết kế lớp vật lý

## Slide 64: Đưa thiết kế vào
Là quá trình đưa biểu diễn mạch điện trong hệ thống CAD
Thường có 3 phương pháp đưa vào:
  Dùng bảng chân lý: dưới dạng text hoặc vẽ dạng sóng biểu diễn đầu vào và đầu ra mong muốn
  Vẽ mạch điện logic
  Dùng ngôn ngữ mô tả phần cứng như VHDL, Verilog

## Slide 65: Đưa thiết kế vào:dùng bảng chân lý
Thường dùng phần biên dịch để đưa vào sơ đồ thời gian mô tả hàm mong muốn cho mạch logic
  Hệ thống CAD chuyển đổi sơ đồ thời gian này thành các cổng logic tương đương
  Không phù hợp cho mạch lớn, nhưng có thể dùng cho phần mạch chức năng nhỏ

## Slide 66: Đưa thiết kế vào:vẽ mạch (schematic capture)
Đây là cách thông thường khi dùng CAD
Schematic: là sơ đồ mạch dùng các phần tử mạch (cổng logic) dưới dạng đồ họa. Chúng được nối với nhau bằng các đường dây
Công cụ cung cấp một tập hợp các ký hiệu biểu diễn các loại cổng với các đầu vào ra khác nhau. Hay gọi là thư viện
Các mạch thiết kế trong các phần trước có thể được biểu diễn dưới dạng đồ họa và được dùng trong các mạch lớn. Được xem như thiết kế phân cấp (hierarchical design) dùng trong các thiết kế lớn và phức tạp

## Slide 67: Đưa thiết kế vào:vẽ mạch (schematic capture)

## Slide 68: Đưa thiết kế vào:Ngôn ngữ mô tả phần cứng (Hardware Description Language- HDL)
HDL tương tự chương trình máy tính ngoại trừ nó được dùng để mô tả phần cứng
Các loại HDL thông dụng:
  VHLD (VHSIC Hardware Description Language)
  Verilog
  Các ngôn ngữ khác (các nhà cung cấp)
VHDL và Verilog được chuẩn hóa dùng thuận tiện trong các CAD tools và các loại chip khác nhau

## Slide 69: Tổng hợp mạch (synthesis)
Công cụ tổng hợp mach của CAD thực hiện việc tạo ra mạch logic từ các mô tả trạng thái của chức năng mong muốn
Chuyển đổi từ VDHL sang mạch logic là một phần của chức năng tổng hợp mạch
Công cụ của CAD ko những tổng hợp mạch mà còn có thể tối ưu mạch logic: Tối ưu theo kích thước và/hoặc tốc độ (logic optimization)
Cuối cùng chuyển mạch logic thành các phần tử transitor ứng với công nghệ nào đó (CMOS..) và quá trình layout được thực hiện.

## Slide 70: Mô phỏng
Cho thấy hoạt động của mạch so với yêu cầu (verify)
Người dùng đưa đầu vào và CAD sẽ tạo ra đầu ra, thường dưới dạng biểu thời gian. Nó được so sánh với đầu ra theo yêu cầu thiết kế.
Trong mô phỏng, các tín hiệu lan truyền trong mạch với thời gian trễ không đáng kể. Cần mô phỏng liên quan đến thời gian trễ (timing simulator)

## Slide 71: Giới thiệu về VHDL
Người thiết kế mô tả mạch logic dưới dạng mã của VHDL
Chương trình dịch của VHDL thực hiện chuyển mô tả đó thành mạch logic
Biểu diễn tín hiệu số trong VHDL:
  Tín hiệu số được mô tả ở dạng đối tượng dữ liệu (data object)
  VHDL có kiểu dữ liệu BIT, với 2 giá trị 0 và 1

## Slide 72: Viết một đoạn mã VHDL đơn giản
Việc đầu tiên là khai báo tín hiêu vào và ra
Được thực hiện bằng khai báo ENTITY
Tên của ENTITY
Chỉ ra tín hiệu vào và ra (PORT)
Chế độ vào và/hoặc ra
Kiểu của tín hiệu
Tên của phần tử
Mode của cổng
Kiểu dữ liệu
Tên các cổng

## Slide 73: Viết một đoạn mã VHDL đơn giản (cont.)
Entity chỉ ra tín hiệu vào và ra mà ko chỉ ra chức năng của mạch.
Chức năng của mạch được chỉ ra bởi định nghĩa ARCHITECTURE
Tên của architecture
Hàm của entity này
Mô tả hàm chức năng

## Slide 74: Hoàn thành đoạn mã VHDL
Tên của architecture
Hàm của entity này
Mô tả hàm chức năng

## Slide 75: Các toán tử Boolean trong VHDL
Các toán tử AND, OR, NOT, XOR, XNOR, NAND, NOR
Phép gán là “<=“ với biến đầu ra được đặt bên trái
Trong VHDL, biểu thức logic được gọi là simple assignment expression

## Slide 76: Bài tập: viết đoạn mã VHDL
Viết đoạn mã VHDL (entity và architecture) để thực hiện mạch cộng, lấy tên entity là Add và tên architecture là AddFunc
Viết đọan mã cho mạch tìm số đông với tên entity là Majority và tên architecture là Majorityfunc

## Slide 77: Chương 3 Thực hiện tối ưu hàm logic:
TexPoint fonts used in EMF: AAAAA

## Slide 78: Thiết kế số Thực hiện tối ưu hàm logic: Bìa Karnaugh và dạng tối thiểu tổng các tích
Người trình bày:
TS. Hoàng Mạnh Thắng
TexPoint fonts used in EMF: AAAAA

## Slide 79: Bìa Karnaugh (K-map)
K-map cung cấp cách thực hiện tối thiểu hóa dạng tổng các tích hay tích các tổng dưới dạng đồ họa
Các minterm có thể được kết hợp với nhau khi chúng khác nhau duy nhất một biến
  f(x,y,z)=xyz+xyz’=xy(z+z’)=xy(1)=xy
K-map mô tả việc kết hợp này bằng hình

## Slide 80: Bìa Karnaugh (cont.)
K-map thay thế cho bảng chân lý khi biểu diễn một biểu thức
  K-map chứa các cell tương ứng với hàng của bảng chân lý
  Mỗi cell tương ứng với một minterm
Ví dụ:

## Slide 81: Bìa Karnaugh (cont.)
Các giá trị cho biến thứ nhất
Các giá trị cho biến thứ 2

## Slide 82: Nhóm trong bìa Karnaugh
Các minterm gần nhau được khoanh vuông khi chúng chỉ khác nhau duy nhất một biến
Các minterm được khoanh có giá trị “1” và là lân cận của nhau trong bảng
Khoanh 2 giá trị 1 tương ứng loại bỏ được một biến ở biểu thức

## Slide 83: Ví dụ nhóm bìa Karnaugh
Hai ô dưới cùng khác nhau duy nhất biến x, 2 ô bên cạnh khác nhau duy nhất biến y.

## Slide 84: Bài tập: nhóm bìa Karnaugh
Vẽ K-map và đưa ra biểu thức logic tối thiểu cho bảng chân lý sau
Sau đó đưa ra nhóm cho K-map

## Slide 85: K-map ba biến
K-map 3 biến được xây dựng bằng cách đặt bảng 2 biến cạnh nhau
K-map được đặt sao cho các ô vuông cạnh nhau chỉ khác nhau duy nhất 1 biến
Các cell ở đầu là lân cận của nhau

## Slide 86: Ví dụ K-map ba biến
Nhóm 4 minterm sẽ loại được 2 biến

## Slide 87: Gợi ý cho việc nhóm
Chỉ nhóm các giá trị “1” lân cận nhau
Chỉ nhóm số minterm với lỹ thừa của 2 (2,4,8...)
Cố gắng tạo ra nhóm càng to càng tốt, tức là càng ít nhóm càng tốt.

## Slide 88: Các ví dụ về nhóm

## Slide 89: Bài tập: Nhóm K-map
Vẽ K-map và đưa ra biểu thức tối giản cho:

## Slide 90: K-map cho 4 biến
Xây dựng bằng cách đặt 2 bảng 3 biến với nhau để tao ra 4 hàng
Chú ý thứ tự chỉ số của minterm 

## Slide 91: K-map cho 4 biến (cont.)
Các cell cuối là lân cận của nhau

## Slide 92: Ví dụ về K-map 4 biến

## Slide 93: Ví dụ về K-map 4 biến (cont.)

## Slide 94: Ví dụ về K-map 4 biến (cont.)

## Slide 95: Thiết kế số Thực hiện tối ưu hàm logic: Chiến lược tối thiểu hóa, dạng tích của tổng tối thiểu hóa, các hàm không đầy đủ
Người trình bày:
TS. Hoàng Mạnh Thắng
TexPoint fonts used in EMF: AAAAA

## Slide 96: Các thuật ngữ
Với một thành phần, mỗi lần xuất hiện biến dưới dạng true (x) hay complement (x’) được gọi là literal
  xyz’  có 3 literals
  abc’d  có 4 literals
Bất kỳ nhóm ‘1’ nào có thể được nhóm trên K-map biẻu diễn một implicant của hàm
Một implicant được gọi là prime implicant nếu nó có thể kết hợp với implicant khác để loại bỏ biến
Tập hợp các implicants ở đó cho ra hàm bằng 1 được gọi là cover của hàm đó
Chi phí (cost) là tổng số các cổng logic cộng với tổng số các đầu vào đi đến tất cả các cổng của mạch

## Slide 97: Ví dụ
Ví dụ các implicants: tất cả các nơi có ‘1’
Prime Implicants
Như vậy, dạng tối thiểu hóa tổng các tích chỉ chứa các
prime implicants (không nhất thiết phải tất cả)

## Slide 98: Phân biệt các prime implicants
Các essential implicants: cần thết để hình thành hàm tối thiểu, ngược lại gọi là nonessential implicants
Tối thiểu hóa chứa tất cả các essential và có thể có nonessentials

## Slide 99: Ví dụ về prime implicants
Một trong chúng phải được
đưa vào hàm tối thiểu

## Slide 100: Bài tập: về prime implicants
Chỉ ra tất cả các prime implicants, essential và nonessential implicants. Tìm biểu thức tối giản dưới dạng tổng các tích

## Slide 101: Biểu thức tối thiểu dưới dạng tích các tổng
Tối thiểu hóa tích các tổng dùng K-map được thực hiện giống với thực hiện cho dạng tổng các tích ngoại trừ việc nhóm các cell có giá trị ‘0’
K-map có thể được xây dựng từ biểu thứ πM
Vị trí ‘0’ trong K-map là maxterrm trong biểu diễn πM

## Slide 102: Ví dụ tối thiểu hóa tích các tổng

## Slide 103: Ví dụ tối thiểu hóa tích các tổng (cont.)

## Slide 104: Bài tập
Vẽ K-map và tìm biểu thức logic tối thiểu dưới dạng tích các tổng cho hàm sau

## Slide 105: Các hàm không đầy đủ
Trong các hệ thống số thường xảy ra trường hợp có một số tổ hợp trạng thái đầu vào không bao giờ có. Tổ hợp đầu vào đó gọi là “Không quan tâm” (don’t care condition). Và hàm đó được gọi là không đầy đủ
Mạch được thiết kế với tổ hợp không quan tâm ấy có đầu ra bằng ‘0’ hay ‘1’ đều được. Khi tối thiểu hóa dùng K-map, đầu ra được chon sao cho tối ưu nhất

## Slide 106: Ví dụ hàm không đầy đủ
Hàm 3 biến f(x,y,z) với tổ hợp đầu vào xy=’01’ không bao giờ xảy ra và có f=Σm(0,1,4,5)

## Slide 107: Ví dụ hàm không đầy đủ (cont.)

## Slide 108: Thiết kế số Thực hiện tối ưu hàm logic: Mạch nhiều đầu ra, mạch dùng cổng NAND và NOR
Người trình bày:
TS. Hoàng Mạnh Thắng
TexPoint fonts used in EMF: AAAAA

## Slide 109: Mạch nhiều đầu ra
Mới xét các ví dụ có một đầu ra
Thực tế, các hàm này có thể chỉ là một phần của các mạch lớn có nhiều hàm
Các mạch thực hiện các hàm có thể được ghép vào một mạch có nhiều đầu ra chi phí ít hơn bằng cách chia sẻ các cổng.

## Slide 110: Ví dụ mạch có nhiều đầu ra
COST bỏ qua các cổng NOT

## Slide 111: Ví dụ mạch có nhiều đầu ra (cont.)
Trong trường hợp này, mạch tối thiểu được sinh ra từ mạch tối thiểu cho mỗi hàm (f1 và f2)

## Slide 112: Ví dụ mạch có nhiều đầu ra (cont.)
Xét hai hàm f3 và f4
Thực hiện tối ưu hóa hàm f3
Thực hiện tối ưu hóa hàm f4

## Slide 113: Ví dụ mạch có nhiều đầu ra (cont.)
Thực hiện tối ưu hóa đồng thời hàm f3 và f4

## Slide 114: Mạch logic dùng cổng NAND và NOR
Cổng NAND là tổ hợp của AND và NOT
Cổng NOR là tổ hợp của OR và NOT

## Slide 115: DeMorgan cho các cổng NAND và NOR

## Slide 116: AND-OR và NAND-NAND
Nếu có mạng ở dạng AND-OR (SOP)  có thể chuyển thành mạng NAND-NAND

## Slide 117: Mạng OR-AND và NOR-NOR
Nếu có mạng ở dạng OR-AND (POS)  có thể chuyển thành mạng NOR-NOR

## Slide 118: Thiết kế số Công nghệ thực hiện mạch: Chip chuẩn (họ 74xxx) và PLD
Người trình bày:
TS. Hoàng Mạnh Thắng
TexPoint fonts used in EMF: AAAAA

## Slide 119: Chip chuẩn (họ 74xxx)
Một số chip với số cổng hữu hạn thường được dùng cho các mạch logic nhỏ
Các linh kiện 74xxx vì số hiệu được bắt đàu bởi 74
  IC có chân dạng dual-inline package (DIP)
  Các chân bên ngoài được gọi là chân (pin) hay đầu (lead)
  Có 2 chân nối với nguồnlà Vdd và GND

## Slide 120: Chip họ 74xxx

## Slide 121: Thực hiện hàm f=ab+b’c

## Slide 122: Công nghệ cho họ 74xxx
Chip họ 74xxx được thực hiện trên các công nghệ khác nhau. Ví dụ:
  74LS00 dùng công nghệ transistor-transitor logic (TTL)
  74HC00 thì lại dùng công nghệ CMOS
Hầu hết các chip dùng phổ biến hiện nay dùng công nghệ CMOS

## Slide 123: Programmable Logic Devices (PLD)
Họ 74xxx cung cấp một hàm cố định và mỗi chip chỉ có vài cổng logic  khó thực hiện các mạch lớn
Có thể cùng các linh kiện chứa nhiều cổng logic, các liên kết có thể được thực hiện thông qua lập trình. Linh kiện này được gọi là PLD

## Slide 124: Programmable Logic Devices-PLD (cont.)
PLD có thể dùng để thực hiện mạch logic. Nó chứa tập hợp các phần tử mạch logic. Các phần tử mạch này có thể được kết nối với nhau để tạo ra mạch bất kỳ nằm trong giới hạn của linh kiện
PLD có 2 loại là PLA và PAL

## Slide 125: Programmable Logic Array-PLA
Dựa trê cơ sơ rằng bất kỳ hàm logic nào cũng có thể được biểu diễn dưới dạng tổng-của-tích.
Một PLA gồm:
  Input buffer và các cổng đảo (NOT)
  Các cổng AND với đầu vào có thể lựa chọn thông qua lập trình
  Các cổng OR với các đầu vào có thể lựa chọn thông qua lập trình

## Slide 126: Sơ đồ của PLA

## Slide 127: Sơ đồ mạch dùng PLA

## Slide 128: Programmable Array Logic (PAL)
Trong PLA, các đầu vào của các cổng AND và OR đề có thể lập trình
Đơn giản hơn PLA là PAL với các đầu và của các cổng OR được nối cố định với một nhóm cổng AND
  Các PAL rẻ hơn và có tốc độ làm việc nhanh hơn PLA.

## Slide 129: Ví dụ PAL

## Slide 130: Mạch thêm trong PAL
Để có thêm chức năng, hầu hết các PAL kèm theo một phần mạchở đầu ra của các cổng OR, và được gọi là Marcocell

## Slide 131: Complex PLD - CPLD
PLA hay PAL thuộc loại nhỏ. CPLD được phát triển cho các mạch lớn
CPLD chứa nhiều khối mạch. Mỗi khối có các liên kết với chân bên ngoài và với các khối khác
Mỗi khối tương tự như một PAL (PAL-like block)
CPLD chứa từ 2 đến 100 khối, mỗi khối có 16 marcocells
  Mỗi macrocell tương đương khoảng 20 cổng logic
  Có khoảng 20 000 cổng trong CPLD với 1000 macrocell
Một chip có thể thực hiện được mạch logic khá lớn

## Slide 132: Cấu trúc của một CPLD

## Slide 133: Field Programmable Gate Arrays (FPGA)
FPGA cung cấp khả năng hiện mạch logic rất lớn
Không chứa mảng các AND và OR. Cụ thể:
  Chứa mảng các khối logic (Logic Blocks-LB) và đường kế nối giữa các LB
  Các kết nối được đặt trong các kênh định tuyến (routing channels) theo chiều đứng và ngang và cho phép lập trình để đóng ngắt
Có khả năng thực hiện các hàm chứa hàng triệu cổng logic

## Slide 134: Cấu trúc của FPGA

## Slide 135: Thiết kế số Công nghệ thực hiện mạch: Bảng Look-up, các cổng NXOR và XOR
Người trình bày:
TS. Hoàng Mạnh Thắng
TexPoint fonts used in EMF: AAAAA

## Slide 136: Các bảng look-up (look-up table-LUT)
Một khối LB thường được dùng trong FPGA là bảng look-up (LUT)
LUT chứa các storage cells, chúng thường được dùng để thực hiện các hàm logic nhỏ
Mỗi cell có thể lưu một giá trị logic ‘0’ hoặc ‘1’
Các bộ ghép kênh được dùng để chọn một trong các storage cell cho đầu ra
Các cells chứa bảng chân lý cho một hàm và các bọ ghép kênh chọn cell cụ thể để đưa ra dựa trên một tập các đầu vào điều khiển lựa chọn

## Slide 137: Cấu trúc của LUT hai đầu vào

## Slide 138: Ví dụ Programmable LUT cho hàm f=a’b+ab’

## Slide 139: LUT 3 đầu vào

## Slide 140: Bài tập: LUT 3 đầu vào
Đưa ra LUT 3 đầu vào có thể lập trình cho hàm sau:

## Slide 141: Cổng exclusive OR - XOR
Đây cũng là phần tử cơ bản và rất hữu ích cho viẹc thực hiện các phép toán
XOR được ký hiệu
Dạng tổng các tích a b =ab’+a’b
Cho ra ‘1’ nếu các đầu vào khác nhau

## Slide 142: Ví dụ mạch cộng dùng XOR

## Slide 143: Bài tập: XOR với 3 đầu vào
Viết dạng tích các tổng cho biểu thức sau

## Slide 144: Cổng Exclusive NOR - XNOR
Sinh ra từ XOR, là NOT của NOR
XNOR được ký hiệu là: ≡
a≡b=(a b)’=ab+a’b’
Đầu ra là ‘1’ khi tất cả các đầu vào giống nhau

## Slide 145: Bài tập: XNOR ba đầu vào
Viết dạng SOP cho biểu thức sau

## Slide 146: Thiết kế số Công nghệ thực hiện mạch: Bộ đệm, cổng 3 trạng thái và cổng truyền dẫn
Người trình bày:
TS. Hoàng Mạnh Thắng
TexPoint fonts used in EMF: AAAAA

## Slide 147: Bộ đệm - Buffer
Buffer dùng để nâng cao hoạt động cho các mạch có các cổng logic nối đến tải có dung kháng lớn
Buffer có thể được tạo ra với khả năng cung cấp khác nhau tùy thuộc:
  Các transitor lớn hơn có khả năng cung cấp dòng lớn hơn
  Thường dùng buffer để điều khiển đèn LED
Buffer có khả năng cung cấp (fan-out) hơn các cổng logic

## Slide 148: Bộ đệm – Buffer (cont.)
Buffer không đảo
Buffer có đảo

## Slide 149: Buffer ba trạng thái – tri-state buffer
Cổng này có 1 đầu vào, 1 đầu ra và một đầu điều khiển
Các trạng thái ra: ‘1’, ‘0’ và trở kháng cao (Z)
Tùy thuộc đầu ra có đảo hay khôg và mức active của cổng điều khiển  có 4 loại

## Slide 150: 4 loại buffer 3 trạng thái

## Slide 151: Ứng dụng của buffer 3 trạng thái
Mạch ghép kênh
Hai mạch 3 trạng thái nối ngược chiều nhau để tạo thành mạch hai chiều
Chú ý: đầu ra của cổng 3 trạng thái mới có thể nối được với nhau, cổng logic bình thường không thể thự hiện được

## Slide 152: Cổng truyền dẫn – transmission gate
Cổng truyền dẫn hoạt động như một chuyện mạch nối đầu (x) vào tới đầu ra (f)

## Slide 153: Bộ ghép kênh và XOR dùng cổng truyền dẫn

## Slide 154: Thiết kế số Công nghệ thực hiện mạch: Transistor NMOS và PMOS, cổng logic CMOS
Người trình bày:
TS. Hoàng Mạnh Thắng
TexPoint fonts used in EMF: AAAAA

## Slide 155: Giá trị logic và mức điện áp
Vss =0v, Vdd là điện áp nguồn cấp, VDD=+5V/+3.3V
Mức V0,max và V1, min phụ thuộc vào công nghệ

## Slide 156: Các chuyển mạch transistor
Mạch logic được hìh thành từ các transistor, và được điều khiển bởi tín hiệu logic x
Loại thường được dùng để thực hiện chuyển mạch là metal oxide semiconductỏ field efect transistor (MOSFET)
Có 2 loại MOSFET là: N-channel (NMOS) và P-channel (PMOS)
Trước kia mạch dùng hoặc NMOS hoặc PMOS transistors, hiện nay dùng cả hai và được gọi Complementary MOS - CMOS

## Slide 157: Chuyển mạch dùng NMOS transistor

## Slide 158: Chuyển mạch dùng NMOS transistor
Transistor hoạt động bằng cách điều khiển điện áp VG ở cổng G
Nếu VG ở mức thấp thì không có kết nối giữa cực G và D  transistor ở trạng thái OFF
Nếu VG ở mức cao thì transitor ON và làm việc giống chuyển mạch được đóng giữa cực G và D

## Slide 159: PMOS transistor làm việc như chuyển mạch

## Slide 160: Chuyển mạch dùng PMOS transistor
Transistor hoạt động bằng cách điều khiển điện áp VG ở cổng G
Nếu VG ở mức CAO thì không có kết nối giữa cực G và D  transistor ở trạng thái OFF
Nếu VG ở mức THẤP thì transitor ON và làm việc giống chuyển mạch được đóng giữa cực G và D

## Slide 161: NMOS và PMOS trong mạch logic

## Slide 162: NMOS và PMOS trong mạch logic (cont.)
Khi NMOS được ON thì cực D nối xuống GND. Khi PMOS được ON thì cực D nối xuống VDD,
Lý do là: NMOS ko thể dùng để nối cực D hoàn toàn lên VDD và PMOS ko thể dùng để nối cựu D hoàn toàn xuống GND.
Do vậy, cả PMOS và NMOS đuwocj dùng theo cặp trong mạch CMOS

## Slide 163: Cổng logic dùng CMOS
Cổng này liên quan đến NMOS khi pull-down network (PDN) và PMOS trong pull-up network (PUN)
Các chức năng được thực hiện bởi PDN và PUN là nghich đảo của nhau
PDN và PUN sử dụng số transistor như nhau và được đặt sao cho đối lập nhau: PDN có các transistor nối nối tiếp thì PUN có các PMOS nối song song và ngược lại.

## Slide 164: Cổng logic CMOS

## Slide 165: Cổng NOT dùng CMOS

## Slide 166: Cổng NAND dùng CMOS

## Slide 167: Cổng NOR dùng CMOS

## Slide 168: Cổng AND dùng CMOS

## Slide 169: Cổng OR dùng CMOS

## Slide 170: Buffer không đảo dùng CMOS

## Slide 171: Cổng truyền dùng CMOS

## Slide 172: Buffer 3 trạng thái dùng CMOS

## Slide 173: Thiết kế số Thực hiện tối ưu hóa hàm logic: Phân tích và tổng hợp mạch đa mức
Người trình bày:
TS. Hoàng Mạnh Thắng
TexPoint fonts used in EMF: AAAAA

## Slide 174: Tổng hợp mạch đa mức
Vấn đề tối ưu hóa là đi tìm dạng tối thiểu dưới dạng POS hoặc SOP cho hàm logic
SOP hay POS thuộc loại hai mức:
  Dạng SOP có mức thứ nhất chỉ gồm các cổng AND với các đầu ra nối đến các đầu vào của mức thứ 2 là cổng OR
  Tương tự, POS có mức thứ nhất là các cổng OR và mức thứ 2 là cổng AND
Thực hiện tổng hợp mạch 2 lớp thường hiệu quả cho các hàm có vài đầu vào

## Slide 175: Tổng hợp mạch đa mức (cont.)
Khi số đầu vào tăng thì vấn đề xảy ra ở chỗ đầu vào (fan-in problems)
Fan-in: tổng số đầu vào đi đến một cổng hay một phần tử của mạch
Xét cost cho biểu thức SOP dưới đây
f(x_1,..x_7)=x_1x_3x_6’+x_1x_4x_5x_6’+x_2x_3x_7+x_2x_4x_5x_7

## Slide 176: Tổng hợp mạch đa mức (cont.)
Xét việc thực hiện hàm f hai lớp với các PLD như CPLD hay FPGA .
Với CPLD thì không sao bởi có đủ đầu vào, đủ cổng AND và cả cổng OR

## Slide 177: Tổng hợp mạch đa mức (cont.)
Với FPGA có các LUTs 2 đầu vào thì hàm này ko thể thực hiện được trực tiếp vì:
  Dạng SOP có 3 và 4 thành phần (literals)  yêu cầu các cổng AND có 3 và 4 đầu vào
  Có 4 thành phần tích  cần các cổng OR có 3 và 4 đầu vào
Fan-in để thực hiện mạch này là lớn hơn so với các LUTs 2 đầu vào của FPGA

## Slide 178: Tổng hợp mạch đa mức (cont.)
Để giải quyết, hàm phải được biểu diễn ở dạng có số mức logic lớn hơn 2. Nó được gọi là biểu thứ logic đa mức
Có 2 kỹ thuật tổng hợp các hàm logic đa mức là: factoring và functional decomposition (đặt thừa số và phân tách hàm)

## Slide 179: Factoring (đặt thừa số)
Sử dụng tính chất phân bố để viết lại biểu thức dưới dạng có ít thành phần biến (literals) trong một nhóm hơn.
Ví dụ
Ở dạng này, hàm có ko quá 2 thành phần biến cho mỗi nhóm và có thể thực hiện với LUTs hai đầu vào

## Slide 180: Factoring (đặt thừa số)

## Slide 181: Các vấn đề của Fan-in
Các hạn chế Fan-in ko những chỉ trong PLDs, mà còn trong các cổng logic đơn
Nhìn chung, khi số đầu vào đến 1 cổng logic tăng dẫn đến trễ lan truyền tăng.
Trễ lan truyền là tổng trễ cần thiết cho sự thay đổi ở đầu vào tạo ra thay đổi ở đầu ra
Như vậy, mong muốn là hạn chế số đầu vào tới một phần tử. Thông thường tối đa là 5

## Slide 182: Các vấn đề của Fan-in (cont.)
Cho một hàm
Thực hiện trực tiếp yêu cầu 2 cổng AND 6 đầu vào và 1 cổng OR 2 đầu vào
Đặt thừa số cho hàm này có
Hàm này giải quyết được vấn đề Fan-in

## Slide 183: Bài tập
Thực hiện factoring cho biểu thức sau với lời giải là chỉ dùng các cổng NAND/AND và OR hai đầu vào

## Slide 184: Ảnh hưởng lên mức phức tạp của kết nối
Không gian của IC được chiếm bởi mạch và các dây dẫn tạo nên kết nối cho các mạch
Mối literal tưpưng ứng với 1 dây nối trong mạch, nó mang tín hiệu logic
Factoring làm giảm tổng số literal và cũng giúp giảm mức phức tạp của kết nối
Trong khi tổng hợp mạch logic, CAD tôls xem xét các tham số như: chi phí của mạch, fan-in, tốc độ của mạch và mức phức tạp của dây

## Slide 185: Functional decomposition (phân tách hàm)
Mức phức tạp của mạch logic (cổng logic và kết nối) thường có thể được giảm bằng cách phân tách (decomposing) biểu thứ 2 mức thành nhiều mạch nhỏ hơn.
  Mạch nhỏ này có thể đuwocj dùng một số nơi trong mạch cuối cùng
Một biểu thức 2 mức có thể được thay thế bởi 2 hay nhiều biểu thức mới.
  Các biểu thức mới được tổ hợp để hình thành mạch nhiều mức

## Slide 186: Ví dụ về phân tách hàm
Xét biểu thức:
Hàm này yêu cầu 1 cổng AND 3 đầu vào, 2 cổng AND 2 đầu vào và 1 cổng OR 3 đầu vào
COST = 4 cổng + 10 đầu vào = 13. Và COST = 19 nếu cổng NOT được kèm thêm vào
Viết lại hàm f:
Gọi 

## Slide 187: Ví dụ về phân tách hàm (cont.)
Hàm trở thành
Mạch được xây dựng như sau với COST=16 bao gồm cả cổng NOT

## Slide 188: Các vấn đề thực tế
Phân tách hàm là công cụ mạnh để giảm mức độ phức tạp cho mạch
Nó có thể được dùng để thực hiện hàm logic với các ràng buộc. Ví dụ: thực hiện với PLD cụ thể.
CAD tools dùng nhiều khái niệm này.

## Slide 189: Thiết kế số Thực hiện tối ưu hóa hàm logic: Phân tích và tổng hợp mạch đa mức
Người trình bày:
TS. Hoàng Mạnh Thắng
TexPoint fonts used in EMF: AAAAA

## Slide 190: Các mạch NAND và NOR đa mức
Các mạch 2 mức chứa các cổng AND và OR có thể dễ ràng được chuyển thành mạch chỉ dùng các cổng NAND và NOR
  Mạch 2 mức AND-OR (SOP) có thể được thực hiện trực tiếp thành mạch NAND-NAND
  Mạch 2 mức OR-AND (POS) có thể được thực hiện trực tiếp thành mạch NOR-NOR
Cũng với tiếp cận này có thể được dùng cho các mạng đa mức

## Slide 191: AND-OR thành NAND-NAND

## Slide 192: OR-AND thành NOR-NOR

## Slide 193: Ví dụ mạch đa mức

## Slide 194: Mạch đa mức dùng NAND
Chú ý: các vòng tròn thể hiện đảo (như NOT)

## Slide 195: Mạch đa mức dùng NAND

## Slide 196: Mạch đa mức dùng NOR
Chú ý: các vòng tròn thể hiện đảo (như NOT)

## Slide 197: Mạch đa mức dùng NOR

## Slide 198: Quá trình chuyển đổi đa mức
Dạng của mạch ko thay đổi nhiều khi chuyển từ AND và OR sang hoặc NAND hay OR
Có thể cần thêm các phần tử làm việc như NOT
Kết quả cho ra mạch có thể ko tối ưu

## Slide 199: Bài tập
Chuyển mạch sau về dạng chỉ dùng NAND ?

## Slide 200: Phân tích mạch đa mức
Đánh dấu đầu ra của các cổng như là hàm con

## Slide 201: Phân tích mạch đa mức (cont.)

## Slide 202: Thiết kế số Biểu diễn số và các mạch thực hiện phép toán: Biểu diễn số và phép cộng không dấu
Người trình bày:
TS. Hoàng Mạnh Thắng
TexPoint fonts used in EMF: AAAAA

## Slide 203: Biểu diễn theo vị trí
Trong hệ 10, thì (123)10=1x10^2+2x10^1+3x10^0
Số nguyên được biểu diễn bởi chữ số
  D=dn-1 dn-2.. d1 d0
Giá trị được biểu diễn là:
  V(D)=dn-1x10n-1+ dn-2x10n-2+...+ d1x101+d0x100
Đây là hệ 10 nên các số có thể có 10 giá trị và mỗi số có trọng lượng theo lũy thừa của 10

## Slide 204: Biểu diễn theo vị trí (cont.)
Trong hệ cơ số 2, binary, mỗi chữ số được gọi là bit
Biểu diễn theo vị trí là
  B=bn-1bn-2.. b1b0
Biểu diễn số nguyên với giá trị là:
  V(B)=bn-1x2n-1+ bn-2x2n-2+...+ b1x21+b0x20

## Slide 205: Biểu diễn theo vị trí (cont.)
Số nhị phân (1101)2 biểu diễn giá trị:
  V= 1x23+ 1x22+0x21+1x20 =13
Do vậy: (1101)2 = (13)10
Dải giá trị phụ thuộc vào số bit được dùng
Trong hệ nhị phân số n-bit sẽ có dải giá trị từ 0-2n -1

## Slide 206: Chuyển đổi giữa hệ 2 và 10
Chuyển từ nhị phân sang hệ 10 có thể được thự hiện trực tiếp bằng biểu thức
  V(B)=bn-1x2n-1+ bn-2x2n-2+...+ b1x21+b0x20
Chuyển từ hệ 10 sang hệ 2 bằng việc chia liên tiếp cho 2

## Slide 207: Chuyển đổi giữa hệ 2 và 10 (cont.)

## Slide 208: Hệ cơ số 8 và 16 (octal & hexadecimal)
Ký hiệu theo vị trí có thể được dùng cho bất cứ hệ nào. Với hệ r thì số
Có giá trị là
Với hệ cơ số 8 gọi là Octal và hệ cơ số 16 gọi là hexadecimal.
  Hệ cơ số 8 có các chữ số 0-7
  Hệ cơ số 16 có các chữ số 0-9 và A-F

## Slide 209: Số trong các hệ khác nhau

## Slide 210: Chuyển từ hệ 2 sang 16 và 8
Nhóm các số nhị phân thành các nhóm 4 số và gán mỗi nhóm cho một số hệ 16 và nhóm 3 số nhị phân cho một số trong hệ 8

## Slide 211: Phép cộng số không dấu
Cộng 2 số một bít sẽ có 4 trường hơp kết quả

## Slide 212: Phép cộng số không dấu (cont.)
Cộng các số lớn

## Slide 213: Mạch của bộ cộng đầy đủ

## Slide 214: Mạch của bộ cộng đầy đủ (cont.)

## Slide 215: Phân tách mạch của bộ cộng đầy đủ

## Slide 216: Bộ cộng lan truyền (ripple-carry adder)
Để thực hiện cộng, các cặp bit cùng trọng lượng được được đưa vào bộ cộng và đầu ra carry được đưa vào bộ cộng có trọng lượng cao hơn cho tới hết
Mỗi nhịp sẽ trễ là t  carry sẽ trễ là (n-1)t và sum trễ là nt

## Slide 217: Thiết kế số Biểu diễn số và các mạch thực hiện phép toán: Số có dấu và phép cộng, trừ nhị phân
Người trình bày:
TS. Hoàng Mạnh Thắng
TexPoint fonts used in EMF: AAAAA

## Slide 218: Số có dấu
Bit cuối cùng bên trái được dùng để biểu diễn dấu: 0-số dương, 1-số âm
Với số n-bit thì n-1 bit dùng để biểu diễn độ lớn

## Slide 219: Số có dấu (cont.)
Có 3 dạng biểu diễn số âm:
  Dấu-giá trị (sign-magnitude)
  Bù 1 (1’s complement)
  Bù 2 (2’s complement)
Dạng dấu-giá trị dùng 1 bit để biểu diễn dấu như đã nói trên, ví dụ
Dạng này dễ hiểu nhưng ko phù hợp cho việc dùng trong máy tính

## Slide 220: Biểu diễn kiểu bù 1
Số âm K n-bit nhận được bằng cách lấy số 2n-1 trừ giá trị dương P của nó
  K= (2n-1)-P
Ví dụ với n=4
Như vậy , số âm được biểu diễn đơn giản bằng cách bù các bít kể cả bit dấu
Dạng này có một số nhược điểm khi dùng cho phép toán

## Slide 221: Biểu diễn kiểu bù 2
Số âm K n-bit nhận được bằng cách trừ 2^n cho giá trị dương P của nó
  K= 2^n-P
Ví dụ cho số 4 bit
Cách đơn giản để tìm bù 2 của một số là cộng 1 vào số tìm được theo cách bù 1

## Slide 222: Luật tìm số bù 2
Một số có dấu B=bn-1bn-2.. b1b0, có số sau khi bù là K=kn-1kn-2.. K1k0 được tìm bằng cách bù tất cả các bit (kể từ trái quá) sau bit 1 đầu tiên

## Slide 223: Số nguyên có dấu 4 bit

## Slide 224: Cộng và trừ
Theo cách biểu diễn dấu-giá trị , cộng và trừ được thực hiện đơn giản, nhưng nếu hai số có dấu thì phức tạp hơn
  Mạch so sánh và trừ cần có
  Có thể trừ mà không dùng mạch này
  Với lý do này, cách biểu diễn này ko được dùng trong máy tính
Với cách biểu diễn bù 1, cộng và trừ các số có thể cần sửa để nhận được kết quả
  Ví dụ (-5)+(-2)=(-7), nhưng khi cộng cho ra kết quả 0111  cần đưa bit carry cộng quay lại để có kết quả 1000

## Slide 225: Với biểu diễn bù 2
Với phép cộng, kết quả luôn đúng
Bit carry-out từ vị trí bit dấu được lờ đi

## Slide 226: Phép trừ với biểu diễn bù 2
Phép trừ được thực hiện bằng cách cộng số trừ với bù 2 của số bị trừ

## Slide 227: Đơn vị cộng và trừ
Phép trừ có thể được thực hiện thông qua phép cộng dùng bù 2 và ko quan tâm đến dấu của hai số hạng  dùng mạch cộng để thực hiện cả cộng và trừ
Có thể dùng XOR để thực hiện tìm bù 1

## Slide 228: Đơn vị cộng và trừ (cont.)

## Slide 229: Tràn trong khi thực hiện phép tóan
Một số hữu hạn bit chỉ biểu diễn được một dải giá trị hữu hạn. Nếu số cần biểu diễn nằm ngòai dải thì sẽ dẫn đến tràn
  Số n-bit có dải giá trị từ -2n-1 đến 2n-1-1

## Slide 230: Ví dụ về có tràn ở phép tóan
Nếu các số có dấu khác nhau sẽ ko có hiện tượng này

## Slide 231: Phát hiện tràn
Trong ví dụ cộng các số được biểu diễn bởi 4 bit thì tiện tượng tràn có thể được phát hiện bởi:
Trong trường hợp tổng quát n-bits
Như vậy, mạch cộng và trừ có chức năng phát hiện tràn nếu có thêm 1 cổng XOR

## Slide 232: Thiết kế số Biểu diễn số và các mạch thực hiện phép toán: Bộ cộng nhanh, cân bằng trong thiết kế và các ví dụ
Người trình bày:
TS. Hoàng Mạnh Thắng
TexPoint fonts used in EMF: AAAAAA

## Slide 233: Các vấn đề hoạt động
Các bộ cộng trừ được dùng thường xuyên, do đó, nó có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hoạt động của hệ thống máy tính

## Slide 234: Hoạt động của bộ cộng và trừ
Quan tâm đến thời gian trễ lớn nhất từ khi đưa các giá trị vào cho tới lúc có kết quả ra, S và C.
Giả sử bộ cộng được xây dựng từ bộ cộng có carry nối liên tiếp (ripple-carry adder), với mỗi bit được thực hiênk bởi bộ full adder

## Slide 235: Hoạt động của bộ cộng và trừ (cont.)
Trễ cho carry-out là t, bằng với trễ của hai cổng
Kết quả nhận được sau n.t, có thêm trễ t ở cổng XOR trước khi đưa Y vào bộ cộng  tổng là (n+1)t
Tốc độ lớn nhất của mạch bị giới hạn bởi trễ dài nhất của đường tín hiệu đi trong mạch. Gọi trễ đó là critical-path-delay đường đi đó gọi là critical path

## Slide 236: Bộ cộng carry-lookahead
Để giảm trễ gây ra bởi đường lan truyền của carry  cố gắng đánh giá nhanh giá trị của carry-in  tăng hộat động
Ở đọan/bit i, carry-out là:
Gọi và thì
gi = 1 nếu cả xi và yi bằng 1 bất kể ci bằng bao nhiêu  đảm bảo việc tạo ra carry và g được gọi là hàm tạo
pi =1 khi hoặc xi hay yi bằng 1  ci+1 =1 nếu ci =1.
  Ảnh hưởng của ci =1 được lan truyền qua bit i; p được gọi là hàm lan truyền

## Slide 237: Bộ cộng carry-lookahead (cla) (cont.)
Hàm cho carry-out của bộ cộng n-bit
Như vậy,

## Slide 238: Bộ cộng carry-lookahead (cla) (cont.)
Carry được tạo ra ở đoạn n-2 và
lan truyền qua các đoạn còn lại
Carry được tạo ra ở đoạn 0 và
lan truyền qua các đoạn còn lại
Carry được tạo ra
ở đoạn cuối cùng
Carry được tạo ra
ở đoạn n-3 và lan
truyền qua các đoạn
còn lại
Carry vào c0 và lan truyền
qua tất cả đoạn còn lại

## Slide 239: Đường đi dài nhất của bộ cộng ripple-carry
Trễ 3t cho c1
Trễ 5t cho c2
 Trễ (2n+1)t cho bộ công ripple-carry n-bit

## Slide 240: Đường đi dài nhất của bộ cộng carry-lookahead
Trễ 3t cho c1
Trễ 3t cho c2
Trễ 3t cho cn
Trễ 4t cho bộ cộng carry-aheadlook n-bit
Tất cả gi và pi là một trễ
Tất cả ci nhiều hơn g_i và pi 2 trễ
si nhiều hơn ci một trễ

## Slide 241: Các hạn chế của carry-lookahead
Từ biểu thức cho carry trong bộ cộng CLA
Thấy rằng:
  Kết quả nhận được nhanh vì ở dạng hàm 2 mức dùng AND-OR
  Hạn chế Fan-in có thể làm hạn chế tốc độ
  Mức độ phức tạp tăng nhanh khi n lớn

## Slide 242: Bộ cộng 32 bit
Chia bộ cộng 32 bit thành 4 khối, mỗi khối là 1 bộ cộng CLA 8 bit.
  Bit b7-0 là khối 0
  Bit b15-8 là khối 1
  Bit b23-16 là khối 2
  Bit b32-24 là khối 3
Có 2 cách cơ bản thực hiện nối các khối này: Rippple-carry và CLA mức thứ 2

## Slide 243: Ripple-Carry

## Slide 244: CLA mức thứ 2

## Slide 245: CLA mức thứ 2 (cont.)
Ở lớp thứ 2:

## Slide 246: Phân tích cho bộ cộng CLA
Nếu có hạn chế về fan-in ở 4 đầu vào thì thời gian để cộng các số 32 bit liên quan:
  Trễ qua 5 cổng để phát triển các thành phần gi và pi, trễ qua 3 cổng cho lookahead lớp thứ 2 và trễ qua một cổng (XOR) để tạo ra các bit tổng cuối cùng
  Bit tổng cuối cùng được tính toán sau trễ 8 cổng vì c32 ko được dùng để xét các bit tổng
  Hoạt động hoàn chỉnh kể cả phát hiện tràn (c31 XOR c32) có 9 trễ qua cổng. Với bộ cộng Ripple-carry cần 65

## Slide 247: Thiết kế số Biểu diễn số và các mạch thực hiện phép toán: Thiết kế bộ toán học dùng CAD tools
Người trình bày:
TS. Hoàng Mạnh Thắng
TexPoint fonts used in EMF: AAAAAA

## Slide 248: Thiết kế dùng chương trình vẽ mạch- sch. capture
Một cách để thiết kế mạch toán học là vẽ tất cả các cổng logic cần thiết
Tạo ra bộ cộng n-bit
  Bắt đầu với bộ cộng đầy đủ 1-bit
  Nối thành chuỗi để tạo thành bộ cộng n-bit
  Nếu là bộ cộng CLA thì cộng logic carry lookahead
Quá trình thiết kế nhanh chóng phức tạp
Cách tốt hơn là sử dụng các phần mạch đã được thiết kế sẵn
  CAD tools có sẵn thư viện các cổng logic cơ bản
  CAD tools cũng có thư viện các mạch thường được sử dụng, ví dụ bộ cộng
  mỗi phần mạch subcircuit là module có thể được gọi vào dùng

## Slide 249: Macro- và megafunctions
Một số hệ thống CAD, ví dụ MAX:PLUS2, Altera, các hàm thư viện này được gọi là Macrofunctions hoặc Megafunctions
Có hai loại cơ bản:
  Phụ thuộc công suất: được thiết kế cho loại chip cụ thể (ví dụ cho FPGA)
  Không phụ thuộc công nghệ: cho chip bất kỳ, các mạch khác nhau cho các loại chip khác nhau
Ví dụ thư viện các macrofunctions như Library of Parameterized Modulé (LPM) như là một phần của hệ thống MAX+PLUS2
  Các module không phụ thuộc công nghệ
  Các module được tham số hóa: nó có thể được dùng đa dạng

## Slide 250: LPM_ADD_SUB
Thư viện LPM có bộ cộng n-bit tên: LPM_ADD_SUB
  Thực hiện mạch cộng/trừ cơ bản
  Số bit có thể được thiết lập bởi tham số LPM_WIDTH
  Tham số khác là LPM_REPRESENTATION dùng để chỉ ra số có dấu hay không dấu

## Slide 251: Bộ cộng dùng LPM_ADD_SUB

## Slide 252: Thực hiện Simulation

## Slide 253: Thiết kế dùng VHDL
Có thể dùng cách chia tầng trong thiết kế dùng VHDL
  Xây dựng entity VHDL cho bộ cộng đầy đủ
  Dùng các Instances để tạo bộ cộng nhiều bit
Tín hiệu logic trong VHDL được biểu diễn là các đối tượng dữ liệu
  Dùng kiểu BIT cho các giá trị 0 hoặc 1
  Kiểu dữ liệu khác là STD_LOGIC thích được dùng vì nó có thể biểu diễn cho 3 trạng thái (0,1,Z, và don’t care)
Phải khai báo thư viện kiểu dữ liệu được dùng và nơi nó tồn tại
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all

## Slide 254: Bộ cộng đầy đủ trong VHDL

## Slide 255: Bộ cộng Ripple Carry 4-bit đầy đủ

## Slide 256: Bộ cộng Ripple Carry 4-bit đầy đủ

## Slide 257: Khai báo mới của VHDL
Trong đoạn code vừa rồi có khai báo
  SIGNAL c1,c2,c3: STD_LOGIC;
  Để định nghĩa các tín hiệu sẽ dùng trong thiết kế
  Dùng trong ARCHITECTURE
COMPONENT fulladd
  Dùng trong ARCHITECTURE
  Định nghĩa PORT cho phần mạch con (subcircuit này được định nghĩa ở file khác)
  File VHDL (fulladd.vhd) thường đươc đặt ở cùng đường dẫn với file adder4.vhd

## Slide 258: Khai báo mới của VHDL, cont.
stage0: fulladd PORT MAP (Cin, x0,y0,s0,c1);
  Chỉ ra đọan trong hoạt động
  Sử dụng phép kết hợp vị trí của các đầu vào/ra khai báo trong PORT MAP ứng với thứ tự vị trí trong khai báo COMPONENT
stage3: fulladd PORT MAP (Cin=>c3,Cout=>Count,x=>x3,y=>y3,s=>s3);
  Sử dụng phép kết hợp tên với đàu vào/ra trong PORT MAP ứng với tín hiệu được đặt tên trong khai báo COMPONENT

## Slide 259: Các gói VHDL
Một gói VHDL có thể được tao ra cho một mạch con mà khai báo COMPONENT không được yêu cầu không rõ ràng trong khi tạo ta biến của mạch con khác trong file khác

## Slide 260: Các gói VHDL, cont,
Được biên dịch như là file trong cùng đường dẫn với fulladd.vhd

## Slide 261: Các gói VHDL, cont,

## Slide 262: Số học trong VHDL
Số là đối tượng dữ liệu SIGNAL nhiều bit
  SIGNAL C: STD_LOGIC_VECTOR (1 TO 3)
C là tín hiệu STD_LOGIC 3-bit
  Phép gán C<=“100”
  C(1) là bit có trọng số lớn nhất
  C(3) là bit có trọng số nhỏ nhất
Trọng số có thể bị đảo ngược nếu khai báo
  SIGNAL X: STD_LOGIC_VECTOR (3 TO 0)

## Slide 263: Số học trong VHDL, cont.

## Slide 264: Mô tả Behavioral trong VHDL
Cho phép dùng các tín hiệu STD_LOGIC
như là các giá trị có dấu
Phần này mô tả behavior của mạch

## Slide 265: Các gói toán học của VHDL Bài tập: đọc và giải thích

## Slide 266: Thiết kế số Biểu diễn số và các mạch thực hiện phép toán: Các biểu diễn số khác
Người trình bày:
TS. Hoàng Mạnh Thắng
TexPoint fonts used in EMF: AAAAAA

## Slide 267: Các biểu diễn số khác
Đã quan tâm đến số nguyên có và ko có dấu với phép biểu diễn liên quan đến vị trí
Các biểu diễn số khác cũng thường được dùng:
  Dấu phảy cố định (fixed-point): dùng cho phân số
  Dấu phảy động: cho các số rất nhỏ và rất lớn với dộ chính xác cao
  Mã BCD (Binary-Coded Decimal): là một kiểu biểu diễn khác cho số nguyên

## Slide 268: Các số dấu phảy cố định
Số gồm phần nguyên và phần phân số
Ký hiêu vị trí được viết như sau
  B=bn-1bn-2...b1b0.b-1b-2...b-k
  Có giá trị tương ứng là:
  Vị trí của dấu phảy được cho là cố định

## Slide 269: Các số dấu phảy cố định, cont.
Ví dụ:
  B=(01001010.10101)2
  B=1x26+1x23+1x21+12 {-1}+1x2-3+1x2-5
  B=64+8+.5+.125+.03125
  B=(74.65625)10
  B=(8A.A8)16
Các mạch logic thực hiện các số dấu phảy cố định giống như đối với các số nguyên

## Slide 270: Các số dấu phảy động
Số có dấu phảy tĩnh có dải giá trị giới hạn bởi số chữ số dùng để biểu diễn
Số có dấu phảy động được dùng cho thực tế để biểu diễn cho số rất lớn hoặc rất nhỏ.
Số được biểu diễn bởi mantissa gồm các chữ số và lũy thừa của cơ số R, dạng:
  MantissaxRExponent
Thường được chuẩn hóa theo dạng ví dụ:
  5.234x1043 và 3.57x10-35

## Slide 271: Các số dấu phảy động, cont.
IEEE chuẩn hóa dạng 32-bit (độ chính xác đơn) cho các giá trị dấu phảy động
  Bit dấu (S): bít có trọng số lớn nhất (MSB)
  8-bit cho phần lũy thừa (E): E-127
    Lũy thừa đúng = E-127
    E=0  giá trị 32-bit =0
    E=255  giá trị bằng ∞
23-bit mantissa

## Slide 272: Các số dấu phảy động, cont.
Chuẩn IEEE được dùng để chuẩn hóa cho mantissa với MSB luôn có giá trị 1
Không cần thiết chỉ ra bit này cụ thể trong phần mantissa. Nghĩa là nếu M là giá trị trong phần mantissa 23-bit, mantissa thực sự (24-bit) sẽ là 1.M
Giá trị của số là: V=(-1)s.Mx2E-127

## Slide 273: Các số dấu phảy động, cont.
Ví dụ:
0100 0000 0110 0000 0000 0000 0000 0000
=+(1.11) x 2(128-127)
=+(1.11)2 x 21
=+(11.1)2
=+(1x21+1x20+12-1)=(3.5)10
Bài tập: tìm giá trị của
0011 1111 0110 0000 0000 0000 0000 0000

## Slide 274: Các số mã BCD
Có thể mã các số nguyên dưới dạng nhị phân, được gọi là BCD
Dùng 4 bit cho một chữ số trong hệ 10
  Từ 0=0000 to 9=1001
  (01111000)BCD=(78)10
Mã BCD đã được dùng trong các máy tính thế hệ cũ và các calculator. Vì dạng này thuận tiện cho thông tin số được hiển thị đơn giản dưới dạng số

## Slide 275: Mã ký tự ASCII
Đựơc dùng để biểu diẽn trong máy tính đùng cho số, ký tự và mã điều khiển
American Standard Code for Information Interchange (ASCII) dùng 7 bit để biểu diễn 128 ký hiệu gồm: (0-9), (a-z), (A-Z), các dấu chấm phảy.....
ASCII có 8-bit mở rộng được dùng cho các ký tự lớn hơn 128 và các ký tự đồ họa

## Slide 276: Mã ký tự ASCII: ví dụ

## Slide 277: Thiết kế số Các khối mạch tổ hợp: Các bộ ghép kênh
Người trình bày:
TS. Hoàng Mạnh Thắng
TexPoint fonts used in EMF: AAAAAA

## Slide 278: Các bộ ghép kênh
Mạch ghép kênh có:
  Một số đầu vào dữ liệu
  Một/vài đầu chọn đầu vào
  Một đầu ra
Nó chuyển giá trị tín hiệu trên một trong các đầu vào đến đầu ra dựa trên giá trị của đầu tín hiệu chọn

## Slide 279: Thực hiện bộ ghép kênh
Hay được dùng hơn

## Slide 280: Bộ ghép kênh 4 đầu vào
Đầu ra là từ 1 trong 4 đầu vào tùy theo 2 tín hiệu chon

## Slide 281: Xây dựng bộ ghép kênh 4 đầu vào
Có thể được xây từ 2 bộ MUX 2 đầu vào

## Slide 282: Ứng dụng của MUX (crossbar 2x2)
Mạch có n đầu vào và k đầu ra với chức năng là cung cấp khả năng kết nối bất kỳ đầu vào nào đến bất kỳ đầu ra, và được gọi nxk crossbar swich
  Hai đầu vào và 2 đầu ra  2x2 crossbar
  Dùng khi cần nối 1 tập các dây đến bất kỳ tập dây nào nơi mẫu kết nối thay đổi theo thời gian
  Mạng chuyển mạch là ví dụ

## Slide 283: Ứng dụng của MUX
Trong các phần tử có thể lập trình (PLD, CPLD, FPGA), các chuyển mạch có thể lập trình dùng để thực hiện kết nối dây bên trong dùng MUX

## Slide 284: Hàm logic dùng MUX
MUX có thể được dùng để tổng hợp hàm logic
  Thực hiện LUT dùng MUX để chọn một biến/hằng từ một look-up table
Xét hàm XOR

## Slide 285: Hàm logic dùng MUX, cont
Dùng XOR như trên không hiệu quả

## Slide 286: Hàm logic dùng MUX, cont-Bài tập
Thực hiện dưới đây với MUX 2 đầu vào và bất kỳ cổng logic nào thêm

## Slide 287: Hàm logic dùng MUX, cont
XOR 3 đầu vào có thể được thực hiện với MUX 2 đầu vào

## Slide 288: Hàm logic dùng MUX, cont-Bài tập
Thực hiện hàm dưới với MUX 2 đầu vào và cổng logic cần thiết nếu cần

## Slide 289: Lý thuyết khai triển Shannon
Bất kỳ hàm Boolean f(w1,...wn) có thể được viết dưới dạng
f(w1,...wn)=(w1)’. f(0, w2...wn)+(w1). f(1, w2...wn)
Khai triển có thể được thực hiện dùng bất kỳ biến nào trong n biến
Nếu f(w1, w2,w3)=w1 w2+ w1 w3+ w2 w3
  Triển khai theo w1 có

## Slide 290: Lý thuyết khai triển Shannon-Ví dụ

## Slide 291: Lý thuyết khai triển Shannon-Ví dụ
Chọn khai triển theo biến x

## Slide 292: Lý thuyết khai triển Shannon-Bài tập
Chọn khai triển theo biến z

## Slide 293: Thiết kế số Các khối mạch tổ hợp: Các bộ giải mã, tách kênh mã hóa và chuyển đổi mã
Người trình bày:
TS. Hoàng Mạnh Thắng
TexPoint fonts used in EMF: AAAAAA

## Slide 294: Các bộ giải mã
Mạch giải mã thự hiện việc giải mã thông tin
Bộ giải mã nhị phân có n đầu vào 2n đầu ra
Chỉ có một đầu ra được active và ứng với một giá trị của đầu vào
Đầu vào cho phép (EN) được dùng để disable các đầu ra khi EN=0, ngược lại....

## Slide 295: Mạch giải mã 2-to-4 (2 vào-4 ra)

## Slide 296: Mạch giải mã 3-to-8 (3 vào-8 ra)

## Slide 297: Mạch giải mã 3-to-8 (74138)
Các đầu ra active ở mức thấp

## Slide 298: Ứng dụng của bộ giải mã
Dùng để giải mã địa chỉ cho bộ nhớ

## Slide 299: Các bộ tách kênh (demultiplexer)
Dùng để tách 1 đầu vào tới n đầu ra  ngược lại với bộ ghép kênh
Bộ tách n-to-2n thực hiện như một bộ tách kênh
Làm việc như
đầu vào chọn
Làm việc như
đầu vào dữ liệu

## Slide 300: Bộ mã hóa (encoder)
Làm chức năng ngược lại với bộ giải mã
Bộ mã hóa nhị phân mã hóa thông tin từ 2n đầu và và cho ra mã n-bit
  Chính xác 1 đầu vào có giá trị “1”
  Các đầu ra biểu diễn số nhị phân
Bộ mã hóa làm giảm số bit cần để biểu diễn thông tin
Ứng dụng trong truyền tin ở hệ thống số

## Slide 301: Bộ mã hóa (encoder), cont.

## Slide 302: Bộ mã hóa ưu tiên (priority enc)
Là loại dựa trên tính ưu tiên của tín hiệu vào
Mỗi đầu vào có mức ưu tiên được định sẵn
Đầu ra của bộ giải mã chỉ ra đầu vào active có mức ưu tiên cao nhất
  Khi đầu vào với mức ưu tiên cao hơn được xác định, đầu ra có mức ưu tiên thấp hơn được lờ đi

## Slide 303: Bộ mã hóa ưu tiên, cont.
Ví dụ W_0 có mức ưu tiên thấp nhất và W_3 có ưu tiên cao nhất
Đầu ra z=0 khi ko có đầu vào nào bằng 1

## Slide 304: Các bộ chuyển đổi mã
Mục đích là chuyển đổi từ dạng mã hóa này sang dạng khác
Ví dụ:
  Bộ giải mã 3-to-8 chuyển từ nhị phân sang mã one-hot ở đầu ra
  Bộ mã hóa 8-to-3 thực hiện ngược lại
Nhiều loại khác nhau mạch chuyển đổi có thể được xây dựng
  Bộ giải mã BCD-to-7 segment

## Slide 305: Bộ giải mã BCD-to-7 segment
Chuyển từ BD sang dạng thông tin phù hợp cho hiển thị, ví dụ máy bán nước tự động.
Mỗi Segment là một đoạn LED được điều khiển bởi tín hiệu điện

## Slide 306: Bộ giải mã BCD-to-7 segment, cont.

## Slide 307: Bộ giải mã BCD-to-7 segment, cont.

## Slide 308: Thiết kế số Các khối mạch tổ hợp: VHDL cho mạch logic tổ hợp
Người trình bày:
TS. Hoàng Mạnh Thắng
TexPoint fonts used in EMF: AAAAAA

## Slide 309: Các phép gán-asignment statement
VHDL có vài loại phép gán có thể được dùng để gán giá trị logic vào tín hiệu
  Các phép gán đơn giản đã xét trong các phép toán
  Các phép gán tín hiệu lựa chọn một trong nhiều giá trị
  Các phép gán tín hiệu có điều kiện
  Tạo ra các statements
  Các mẫu If-then-else
  Các mẫu Case

## Slide 310: Các phép gán tín hiệu lựa chọn
Cho phép một tín hiệu được gán một trong nhiều giá trị dựa trên tiêu chí lựa chọn. VD:
  Từ khóa WITH chỉ ra s được dùng để tiêu chí lựa chọn
  Hai chỗ WHEN chr ra f=w0 khi s=0 và ngược lại f=w1
  Từ khóa OTHER phải được dùng

## Slide 311: Đoạn mã VHDL cho bộ ghép kênh 4-to-1

## Slide 312: Đoạn mã VHDL cho bộ giải mã 2-to-4

## Slide 313: Phép gán có điều kiện
Tương tự với phép gán có lựa chọn, phép này cho phép một tín hiệu được thiết lập bằng một trong các giá trị
  Dùng WHEN và ELSE để chỉ ra điều kiện và các hoạt động được thực hiện

## Slide 314: Mã VHDL cho bộ mã hóa ưu tiên

## Slide 315: Tạo các statements
Bất kỳ khi nào viết mã VHDL có dạng cấu trúc, ta thường tạo ra các biến (instances) của phần tử cụ thể
  Bộ cộng ripple carry là ví dụ
Nếu cần tạo một số lớn các instances của một biến, dạng gọn hơn được mong muốn
VHDL cung cấp đặc tính này gọi là FOR GENERATE statement
  Dùng để cung cấp một cấu trúc lặp cho quá trình mô tả mã phân tầng được cấu trúc hóa

## Slide 316: Bộ cộng Ripple Carry 4-bit

## Slide 317: Bộ cộng Ripple Carry 4-bit, cont

## Slide 318: Phát biểu tiến trình-process statement
Các phép gán trên ko ảnh hưởng đến ý nghĩa của đọan mã  gọi là concurent assignment statements (các phép gán đồng thời)
VHDL cung cấm kiểu gán khác, sequential assignment staements, ở đó thứ tự của khai báo ảnh hưởng ý nghĩa đoạn mã
  Ví dụ: if-then-else và CASE
VHDL yêu cầu các phép này được đặt bên trong statement khác, process statement

## Slide 319: Process statements
Bắt đầu bởi process, tiếp đến nhóm các tín hiệu sensitivity list, danh sách này kèm the tất cả các tín hiệu được dùng trong process
Statements bên trong process được xét trong tứ tuần tự
Các phép gán được tạo trong process ko thể nhìn được từ bên ngoài process cho tới khi các statements trọng process được xét  nhiều phép gán đến một tín hiệu trong process thì chỉ có phép cuối cùng có tác dụng

## Slide 320: MUX 2-to-1 làm việc như một process

## Slide 321: Bộ mã hóa ưu tiên (IF_THEN_ELSE)

## Slide 322: Bộ mã hóa ưu tiên (cách khác)

## Slide 323: Ám chỉ bộ nhớ trong Process
?

## Slide 324: Case statement
Tương tự phép gán có lựa chọn với một tín hiệu và kèm WHEN cho các giá trị của tín hiệu chọn
  Bắt đầu với từ khóa CASE
  Mỗi WHEN hcỉ ra các statement được đánh giá khi tín hiệu chọn có giá trị được chỉ ra
  CASE statement phải kèm WHEN cho tất cả các đánh giá của tín hiệu chọn
    Dùng OTHER

## Slide 325: MUX 2-to-1 với CASE

## Slide 326: Bộ giải mã 2-to-4 với CASE

## Slide 327: Thiết kế số Các khối mạch tổ hợp: Các Flop-Flops, thanh ghi và các bộ đếm: Chốt
Người trình bày:
TS. Hoàng Mạnh Thắng
TexPoint fonts used in EMF: AAAAAA

## Slide 328: Các phần tử lưu giữ
Đã xét các mạch combinational circuit có đầu ra phụ thuộc vào các tín hiệu vào
Một loại mạch khác là đầu ra phụ thuộc ko những trạng thái đầu vào hiện tại mà còn phụ thuộc trạng thái trước đó của mạch
Mạch đó có các phần tử lưu trữ giá trị của các tín hiệu logic

## Slide 329: Mạch tuần tự-sequential circuit
Nội dung của các phần tử nhớ biểu diễn trạng thái của mạch
Thay đổi đầu vào có thể làm thay đổi hoặc ko làm thay đổi trạng thái của mạch
Mạch thay đổi thông qua một chuõi các trạng thái như kết quả của các thay đổi ở đầu vào
Mạch có đặc điểm này gọi là sequential circuits

## Slide 330: Hệ thống điều khiển báo động
Mạch báo động ON khi đầu ra sensor bật
Mạch cần phần tử nhớ để nhớ rằng báo động phải được active cho tới khi nhấn RESET

## Slide 331: Phần tử nhớ đơn giản
Có đường hồi tiếp để nhớ dữ liệu

## Slide 332: Chốt SR
Có thể biểu diễn dùng NOR
Có các đầu vào Set và Reset làm thay đổi trạng thái Q của mạch
Mạch được xem như là chốt

## Slide 333: Chốt SR, cont.

## Slide 334: Sơ đồ thời gian của chốt SR
Cùng về 0

## Slide 335: Sơ đồ thời gian của chốt SR
Nếu thời gian trễ lan truyền từ Qa và Qb chính xác giống nhau  ở t10 tiếp tục không xác định
Thực tế có thể có trễ khác nhau  chốt thiết lập về một trong hai trạng thái ổn định (nhưng ta ko biết trạng thái nào)
Do vậy S=R=1 được xem như la tổ hợp cấm trong mạch chốt SR

## Slide 336: Chốt được đóng mở-Gated SR latch
Chốt SR thay đổi trạng thái khi đầu vào thay đổi
Có thể thêm tín hiệu cho phép vào SR để điều khiển quá trình thay đổi trạng thái
Mạch đó được xem là chốt SR được đóng mở

## Slide 337: Chốt được đóng mở-Gated SR latch, cont.

## Slide 338: Sơ đồ thời gian

## Slide 339: Chốt SR dùng cổng NAND

## Slide 340: Chốt D có clk
Chốt có một đầu vào dữ liêu D lưu giảtị vào dưới sự điều khiển của tín hiệu Clk  Gated D Latch

## Slide 341: Chốt D có clk, cont

## Slide 342: Cảm nhận them mức và sườn (level vs. edge)
Đầu ra của chốt D được điều khiển bởi mức (0 hoặc 1) của đầu vào Clk  cảm nhận theo level
Có thể thay đổi đầu ra khi Clk chuyển mức  cảm nhận theo sườn - edge

## Slide 343: Ảnh hưởng của trễ lan truyền
Các phần trước chưa quan tâm đến tác động của trễ lan truyền. Thực tế nó xảy ra
Cần đảm bảo ổn định tín hiệu đầu vào khi có thay đổi xảy ra ở Clk
Thời gian tối thiểu để tín hiệu D duy trì ổn định trước khi sườn âm (10) của Clk được gọi là thời gian setup (tsu)
Thời gian tối thiểu để tín hiệu D duy trì ổn định sau khi sườn âm của Clk gọilà thời gian giữ (hold time) - th
  Với CMOS là tsu=3ns và th=2ns

## Slide 344: Các thời gian setup và hold

## Slide 345: Thiết kế số Các khối mạch tổ hợp: Các Flop-Flops, thanh ghi và các bộ đếm: Các Flip-Flop
Người trình bày:
TS. Hoàng Mạnh Thắng
TexPoint fonts used in EMF: AAAAAA

## Slide 346: Flip-Flop
Là gated latch cảm nhận theo mức và có thể thay đổi trạng thái nhiều hơn một lần mỗi khi giai đoạn active của tín hiệu Clk
Phần tử lưu trữ có thể thay đổi trạng thái không nhiều hơn một lần trong một chu kỳ Clk
Hai loại mạch có đặc điểm này là:
  Master-slave flip-flop
  Edge-triggered flip-flop

## Slide 347: Master-slave D flip-flip
Gồm 2 chốt D: master và slave
  Master thay đổi trạng thái trong khi Clk=1
  Slave thay đổi trạng thái khi Clk=0

## Slide 348: Master-slave D flip-flip, cont

## Slide 349: Edge-triggered Flip-Flops
Chức năng tương tự với Master-slave D flip-flop và được xây dựng từ cổng 6 NAND

## Slide 350: Edge-triggered Flip-Flops, cont
Như vậy có

## Slide 351: So sánh các loại

## Slide 352: Các đầu vào Clear và Preset
Một flip-flop cần có các đầu vào để có set (Q=1) và xóa (Q=0)
Các đầu vào đó gọi là Preset và Clear
  Nhìn chung các đầu vào là không đồng bộ với Clk

## Slide 353: T flip-flop
T flip-flop có thể được suy ra từ D flip-flop
Các kết nối hồi tiếp làm cho đầu vào D bằng với Q hoặc Q’ tùy theo giá trị của T

## Slide 354: T flip-flop, cont
Có tên là T từ đặc điểm “toggles” trạng thái của nó khi T=1

## Slide 355: JK flip-flop
JK flip-flop cũng được sinh ra từ D flip-flop
  D=JQ’+K’Q
JK tổ hợp của SR và T flip-flop
  Làm việc giống SR khi J=S và K=R cho tất cả các giá trị trừ J=K=1
  Với J=K=1, nó làm việc giồng T flip-flop

## Slide 356: JK flip-flop

## Slide 357: Sơ đồ thời gian của JK flip-flop

## Slide 358: Thiết kế số Các khối mạch tổ hợp: Các Flop-Flops, thanh ghi và các bộ đếm: Thạn ghivà các bộ đếm
Người trình bày:
TS. Hoàng Mạnh Thắng
TexPoint fonts used in EMF: AAAAAA

## Slide 359: Thanh ghi - registers
Các flip-flop lưu trữ một bit thông tin
Khi n flip-flop được dùng để lưu n bit dữ liệu ta gọi là thanh ghi
  Thanh ghi được dùng để: giữ dữ liệu, giữ giá trị đếm....
Clk được dùng chung cho tất cả các flip-flop

## Slide 360: Thanh ghi dịch – Shift register
Thanh ghi loại này cho phép dịch các bit thông tin: sang trái hoặc sang phải hoặc cả hai

## Slide 361: Thanh ghi dịch phải
Dữ liệu được dịch nối tiếp sang phải dùng đầu vào In
Hoạt động theo sườn dương Clk, theo mức ko phù hợp vì xảy ra dịch liên tiếp

## Slide 362: Thanh ghi dịch truy nhập song song
Dữ loệi chuyển trong máy tính là hàm chung
  n-bit một lúc, gọi là song song. Nếu 1 bit một lần thì là nối tiếp
Dữ liệu vào dong song rồi dịch nối tiếp gọi là Parallel-to-Serial conversion. Ngược lại có Serial-to-Parallel

## Slide 363: Thanh ghi dịch truy nhập song song, cont.

## Slide 364: Bộ đếm
Dùng cho mục đích đếm tăng hoặc giảm
Ứng dụng cho đếm sự kiện, thời gian...
Thường dùng T flip-flop

## Slide 365: Bọ đếm tăng

## Slide 366: Bọ đếm giảm

## Slide 367: Bộ đếm không đồng bộ
Các bộ đếm đã nói trên thuộc loại ko đồng bộ, hay Ripple Counters
  Đầu vào Clk chỉ nối với một flip-flop
  Clk cho các flip-flop khác là đầu ra của flpflop trước
Loại không đồng bộ có tốc độ thấp do cách nối cascade

## Slide 368: Bộ đếm đồng bộ
Clk được dùng chung cho tất cả các flip-flop
Dùng T flip-flop

## Slide 369: Bộ đếm đồng bộ dùng T flip-flop

## Slide 370: Cho phép làm việc và xóa bộ đếm
Tín hiệu enable là điều khiển.
clear không đồng bộ

## Slide 371: Bộ đếm đồng bộ dùng D flip-flop
Bộ đếm tăng 4 bit: 0,1,..,15,0,1..
Các đầu ra của bộ đếm: Q3Q2Q1Q0
Cácđầu vào D:

## Slide 372: Bộ đếm 4-bit dùng D flip-flop

## Slide 373: Bộ đếm được nạp vào song song
Thông thường đếm bắt đầu từ 0, nhưng có thể bắt đầu từ một giá trị được nạp song song
Đầu vào điều kiểm load:
  Load=0, thực hiện đếm
  Load=1, nạp giá trị song song vào bộ đếm

## Slide 374: Bộ đếm được nạp vào song song, cont

## Slide 375
Bài tập: viết bảng trạng thái cho mạch trên

## Slide 376: Thiết kế số Các khối mạch tổ hợp: Mạch tuần tư đồng bộ: sơ đồ trạng thái và bảng trạng thái
Người trình bày:
TS. Hoàng Mạnh Thắng
TexPoint fonts used in EMF: AAAAAA

## Slide 377: Mạch tuần tự đồng bộ
Mạch Synchronous sequential có tín hiệu Clk điều khiển hoạt động
  Từ active clock edge là sự thay đổi trạng thái
Mạch đươc thực hiện dùng combinational logic và một hay nhiều flip-flops
Hai mô hình cho loại này là:
  Mô hình Moore: đầu ra chỉ phụ thuộc vào trạng thái hiện tại
  Mô hình Mealy: đầu ra phụ thuộc vào trạng thái hiện tại và đầu vào
Các mạch sequential này còn được gọi là Finite State Machines (FSM)

## Slide 378: Các máy Moore và Mealy

## Slide 379: Các bước thiết kế
Các kỹ thuật thiết kế thông qua ví dụ đơn giản
Thiết kế mạch thỏa mãn các thông số sau:
  Mạch có một đầu vào, w, ào một đầu ra, z,
  Tất cả thay đổi xảy ra ở sườn dương của tín hiệu Clk
  Đầu ra z=1 nếu w=1 trong hai chu kỳ Clk
Như vậy z không thể chỉ phụ thuộc vào w

## Slide 380: Tuân tự của tín hiệu
Đầu vào và đầu ra như dưới đây là ví dụ

## Slide 381: Sơ đồ trạng thái
Bước 1: trong quá trình thiết kế FSM là xem xét có bao nhiêu trạng thái cần thiết và dịch chuyển trạng thái có thể xảy ra.
  Không có thủ tục preset cho nó
  Người thiết kế phải nghĩ đến những gì để mạch hoàn thành
Bắt đầu là phải định nghĩa trạng thái reset mà mạch thực hiện sau khi bật nguồn hoặc tín hiệu reset được đưa vào

## Slide 382: Sơ đồ trạng thái
Giả sử trạng thái bắt đầu là A
Khi w=0 , mạch ko thực hiện gì và z=0

## Slide 383: Sơ đồ trạng thái, cont.
Khi w=1, mạch nhớ trạng thái bằng cách chuyển đến trạng thái mới B
Chuyển trạng thái nên xảy ra ở sườn xung nhịp tiếp theo

## Slide 384: Sơ đồ trạng thái, cont.
Khi trong trạng thái B và w=1, mạch nhớ bằng cách chuyển đến trạng thái mới C

## Slide 385: Sơ đồ trạng thái đầy đủ
Mô hình Moore

## Slide 386: Bảng trạng thái
Sơ đồ trạng thái mô tả chức năng của mạch, nhưng không mô tả việc thực hiện mạch  cần chuyển thành dạng bảng
Bảng trạng thái nên chứa
  Tát cả dịch chuyển từ trạng thái hiện tại sang trạng thái tiếp theo cho tất cả các giá trị tín hiệu vào
  Đầu ra z ứng với trạng thái hiện tại cũng được chỉ ra

## Slide 387: Phép gán trạng thái
Các trạng thái được định nghĩa như là các biến
Mỗi trạng thái được biểu diễn bởi một giá trị của các biến trạng thái cụ thể
Mỗi biến được thực hiện với một flip-flop
Vì chỉ có 3 trạng thái  chỉ cần 2 biến trạng thái
  y2y1 biểu diễn trạng thái hiện tại
  Y2Y1 dùng cho trạng thái tiếp theo

## Slide 388: Bảng trạng thái được gán
Chú ý rằng ttrạng thái y2y1 ko dùngi

## Slide 389: Bảng đầu ra và trạng thái tiếp theo
Bảng K-map được xây dựng từ bảng trạng thái:
  Đầu ra mạch, z
  Các đầu vào cho flip-flop (trạng thái tiếp của K-map)
Xây dựng bảng trạng thái tiếp theo phụ thuộc vào loại flip-flop được dùng
  Loại D: bảng trạng thái xây dựng từ trực tiếp từ bảng trạng thái khi Q(t+1)=Q+=D. T và JK xét sau

## Slide 390: Bảng trang thái và bảng trạng thái tiếp theo

## Slide 391: Bảng trạng thái và bảng đầu ra

## Slide 392: Sơ đồ mạch

## Slide 393: Sơ đồ thời gian

## Slide 394: Thiết kế số Các khối mạch tổ hợp: Mạch tuần tư đồng bộ: Thực hiện mạch dùng Flip-Flop loại D, T và JK
Người trình bày:
TS. Hoàng Mạnh Thắng
TexPoint fonts used in EMF: AAAAAA

## Slide 395: Ví dụ thiết kế bộ đếm
Bộ đếm tăng giảm 2-bit với:
  Đếm tăng nếu U=1 và là 0,1,2,3,0,1...
  Đếm giảm nếu U=0 và là 0,3,2,1,0,3...
U là đầu điều khiển, đầu vào Reset về 0, hai đầu ra Z_1Z_0 và bộ đếm active theo sườn dương xung nhịp
Thiết kế dùng các flip-flop D, T và JK

## Slide 396: Sơ đồ trạng thái

## Slide 397: Bảng trạng thái

## Slide 398: Bảng trạng thái được mã hóa
Các trạng thái A=00, B=01, C=10 và D=11

## Slide 399: Thực hiện dùng Flip-flop loại D
Khi dùng flip-flop loại D, trạng thái tiếp theo được đưa trực tiếp vào đầu vào của flip-flop
Do vậy, K-map dinh ra trực tiếp từ bảng mã hóa trạng thái
Cách làm này ko áp dụng cho T và JK được

## Slide 400: Bảng trạng thái được mã

## Slide 401: Thực hiện dùng flip-flop loại D

## Slide 402: Thiết kế dùng các loại flip-flop khác
Với loai T hoặc JK, ta phải biến đổi các đầu vào cho flip-flop
Trước khi thực hiện bảng dịch chuyển trạng thái, các đầu vào yêu cầu được liệt kê cho một dịch chuyển trạng thái cụ thể nào đó
Bảng dịch chuyển được dùng với bảng mã hóa trạng thái để tạo ra bảng kích (excitation table)
  Bảng kích liệt kê tấ cả các đầu vào yêu cầu đầu của flip-flop gây dịch chuyển trạng thái

## Slide 403: Các bảng dịch chuyển trạng thái

## Slide 404: Thực hiện dùng flip-flop T
Dùng các đầu vào của bảng dịch chuyển trạng thái để suy ra các đầu vào dựa trên bảng mã hóa trạng thái

## Slide 405: Bảng kích và K-map

## Slide 406: Sơ đồ mạch dùng flip-flop loại T

## Slide 407: Thự hiện dùng flip-flop JK

## Slide 408: Bảng kích thích và K-map

## Slide 409: Mạch điện thực hiện dùng JK

## Slide 410: Thiết kế số Các khối mạch tổ hợp: Mạch tuần tư đồng bộ: Vấn đề gán trạng thái, các máy trạng thái Mealy
Người trình bày:
TS. Hoàng Mạnh Thắng
TexPoint fonts used in EMF: AAAAAA

## Slide 411: Vấn đề gán trạng thái
Các ví dụ đã xét rất đơn giản và gán thẳng
Vậy có phép gán nào khác có thể làm lời giải đơn giản hơn ?

## Slide 412: Thay đổi phép gán
Thay đổi phép gán như sau: A=00, B=01, C=11, 10 ko được dùng. Kết quả

## Slide 413: Mạch được đơn giản hóa

## Slide 414: Vấn đề gán trạng thái
Nhìn chung, chọn phép gán thích hợp sẽ có mạch đơn giản  low cost
Mạch lớn sẽ rất khó tìn được phép gán tối ưu vì có quá nhiều biến
CAD tools thường thực hiện gán dùng các kỹ thuật heuristic (thử từng phép)

## Slide 415: Gợi ý cho việc gán trạng thái
Các phép gán cho trạng thái là lân cận nếu chúng khác nhau duy nhất một biến
  Các trạng thái có cùng trạng thái tiếp theo đối với một đầu vào nên được gán lân cận nhau
  Các trạng thái là trạng thái tiếp theo của cùng một trạng thái nên được gán lân cận
  Các trạng thái có cùng đầu ra ứng với đầu vào nào đó nên được gán là lân cận nhau

## Slide 416: Gợi ý cho việc gán trạng thái, cont.
Các trạng thái là trạng thái tiếp theo của cùng một trạng thái nên được gán lân cận
Các trạng thái có cùng trạng thái tiếp theo đối với một đầu vào nên gán lân cận nhau

## Slide 417: Ví dụ bảng trạng thái Moore
Nhớ một số điều sau:
  Gán trạng thái ban đầu bằng 0..0 (đầu ra flip-flop)
  Xem xét theo 1 và 2 trước
  Nếu thấy có 3 hoặc 4 trạng thái lân cận nhau, đặt các trạng thái này vào nhóm 4 ô vuông trên Map
  1 và 2 quan trọng hơn 3

## Slide 418: Bảng dịch chuyển trạng thái

## Slide 419: Mã hóa trạng thái theo hướng dẫn

## Slide 420: Mealy model
Đầu ra phụ thuọc vào trạng thái hiện tại và đầu vào

## Slide 421: Sơ đồ trạng thái Mealy
Đầu ra không còn được kết hợp với trạng thái cụ thể nữa mà kết hợp với dịch chyển giữa các trạng thái
Ví dụ cho trường hợp detect w=11

## Slide 422: Bảng trạng thái mô hình Mealy
Bảng trạng thái của Mealy model khác với Moore model chỉ ở chỗ đầu ra được view thế nào

## Slide 423: Bảng trạng thái được gán

## Slide 424: Bài tập
Xây dựng sơ đồ trạng thái Mealy để nhận biết chuối w=101

## Slide 425: Thiết kế số Các khối mạch tổ hợp: VHDL cho mạch tuần tư đồng bộ
Người trình bày:
TS. Hoàng Mạnh Thắng
TexPoint fonts used in EMF: AAAAAA

## Slide 426: Dùng gói Flip-flop D

## Slide 427: Mã VHDL cho gated D lached

## Slide 428: Mã cho flip flop D

## Slide 429: Mã cho flip flop D (cách khác)

## Slide 430: Flip flop D có reset đồng bộ

## Slide 431: Flip flop D có đâu vào MUX

## Slide 432: Thanh ghi dịch 4-bit

## Slide 433: Thanh ghi dịch 4-bit (cách khác)

## Slide 434: Bộ đếm tăng 4-bit

## Slide 435: Bộ đếm tăng 4-bit có load

## Slide 436: Thiết kế số Các khối mạch tổ hợp: Thiết kế FSM dùng CAD tools
Người trình bày:
TS. Hoàng Mạnh Thắng
TexPoint fonts used in EMF: AAAAAA

## Slide 437: Thiết kế FSM dùng CAD tools
VHDL cung cấp một số cách tạo để thiết kế FSM
Không có cách chuẩn nào cho địng nghĩa một FSM
Tiếp cận cơ bản:
  Người dùng tạo ra dạng dữ liệu để biểu diễn các trạng thái có thể trong FSM
  Tín hiệu này biểu diễn các đầu ra (biến trạng thái) của flip flop
  Chương trình dịch VHDL chọn số flip flop phù hợp trong quá trình tổ hợp
  Gán trạng thái có thể được thực hiện bởi bộ dịch hoặc có thể là người dùng chỉ ra

## Slide 438: Các kiểu dữ liệu do người dùng chỉ ra
Từ khóa TYPE được dùng để định nghĩa kiểu dữ liệu mới dùng để biểu diễn các trạng thái trong FSM
Kiểu dữ liệu này có thể nhận 3 giá trị khác nhau: A, B và C
Từ khóa
Tên kiểu
dữ liệu
Các biến cho kiểu dl này

## Slide 439: Biểu diễn các trạng thái
SIGNAL được định nghĩa với kiểu trạng thái như đã định nghĩa để biẻu diễn đầu ra của flip flop

## Slide 440: Ví dụ thiết kế
Tạo đoạn VHDL cho mạch phát hiện chuỗi 11 ở đầu vào w

## Slide 441: Ví dụ thiết kế, cont

## Slide 442: Ví dụ thiết kế, cont

## Slide 443: Mã VHDL kiểu khác
Cách khác này mô tả mạch trong VHDL định nghĩa hai tín hiệu biểu diễn trạng thái của FSM
  Một tín hiệu y_present chỉ ra trạng thái FSM
  Tín hiệu thứ 2 y_next chỉ ra trạng thái tiếp theo
Hai khai báo PROCESS được dùng
  Một mô tả bảng trạng thái mạch combinational
  Cái thứ 2 dùng mô tả các flip flop với y_present sẽ nhận giá trị y_next sau mỗi sường xung nhịp

## Slide 444: Mã VHDL kiểu khác, cont

## Slide 445: Chỉ ra phép gán trạng thái
Như phần trước thì phép gán trạng thái được thực hiện bởi bộ dịch VHDL
Người dùng có thể thực hiện gán dùng:

## Slide 446: Mã VHDL của Mealy FSM
Mealy FSM có thể được mô tả tương tự với Moore FSM
Dịch chuyển trạng thái được mô tả tương tự
Ví dụ sơ đồ trạng thái Mealy phát hiện chuỗi 11

## Slide 447: Mã VHDL cho Mealy detector

## Slide 448: Thiết kế số Tối thiểu hóa trạng thái
Người trình bày:
TS. Hoàng Mạnh Thắng
TexPoint fonts used in EMF: AAAAAA

## Slide 449: Tối thiểu hóa trạng thái
Với FSM đơn giản thì có thể dễ thấy qua sơ đồ trạng thái mà số trạng thái được dùng có thể tối thiểu hóa
Với FSM phức tạp, sơ đồ trạng thái có thể có nhiều trạng thái cần để thực hiện chức năng yêu cầu
Tối thiểu hóa các trạng thái được quan tâm để tối thiểu hóa mạch
Thay vì cố đưa ra các trạng thái nào tương đương, thường dễ hơn đưa ra các trạng thái không tương đương  định nghĩa thủ tục tối ưu

## Slide 450: Trạng thái tương đương
Hai trạng thái Si và Sj là tương nếu đối với mọi chuỗi vào có thể, chúng cho ra cùng một giá trị đầu ra không quan tâm đến Si hay Sj là trạng thái đầu
Nếu đầu vào w=0 đưa vào FSM khi đang ở Si và FSM dịch sang Su, thì Su được đặt là 0-successor của Si
Tương tự, nếu w=1 va FSM chuyển sang Sy thì Sy được gọi là 1-successor của Si
Các successor của Si là k-successor của nó, với nhiều biến vào

## Slide 451: Tối thiểu hóa phân tách nhỏ
Từ định nghĩa về tương đương, nếu S_i và S_j là tương đương thì tương ứng có k-successor tương đương
Nó được dùng tạo ra thủ tục tối thiểu hóa liên quan đến các trạng thái như là các tập và sau đó phá vỡ các tập đó thành các partitions gồm các tập con không tương đương
Định nghĩa: một partition gồm một hay nhiều bloc, mỗ block gồm một tập con các trạng thái có thể là tương đương, nhưng các trạng thái trong một block không tương đương với các trạng thái trong block khác

## Slide 452: Ví dụ tối thiểu hóa partition
Xem bảng trạng thái sau
Partition ban đầu gồm tấ cả các trạng thái

## Slide 453: Ví dụ tối thiểu hóa partition, cont
Partition tiếp theo tách các trạng thái có các đầu ra khác nhau
Bây giờ xem xét tất cả 0- và 1- successor của tất cả các trạng thái trong mỗ block
  Với (ABD), 0-successors là (BDB): vẫn cùng một block  xem xét A,B và D vẫn còn tương đương
  1-successors của (ABD) là (CFG)  xem xét A,B và D vẫn còn tương đương
Tiếp theo xét đên (CEFG)

## Slide 454: Ví dụ tối thiểu hóa partition, cont
P_2=(ABD)(CEFG)
Đối với (CEFG), 0-successors là (FEFF), tất cả trong cùng block trong P_2C,E,F và G vẫn còn tương đương
1-successors là (ECDG), chúng ko cùng trong một block ít nhất có một trạng thái trong (CEFG) không tương đương với các trạng thái kia
  F phải khác C, E, G bởi 1-successor, D, thuộc khối khác E, C và G
Do đó, P_3=(ABD)(CEG)(F)
Ở đây, ta biết rằng trạng thái F là duy nhất

## Slide 455: Ví dụ tối thiểu hóa partition, cont
P_3=(ABD)(CEG)(F)
Qúa trình được lặp lại và cuối cùng nhận được P_5=(AD)(B)(CEG)(F)
  A và D tương đương nhau,
  C,E và G cũng vậy
Bảng trạng thái có thể được viết lại bằng cách xóa bỏ các hàng D, E và G

## Slide 456: Kết quả

## Slide 457: Bài tập
Xét các trạng thái tương đương trong sơ đồ trạng thái sau