## Slide 1: WEEK 5 ADC & 7SEG LED
Presenter: Nguyễn xuân tú
Hà Nội, 15/02/2016

## Slide 2: Content
Giới thiệu về ADC trên PIC
Giới thiệu về led 7 thanh
Bài tập về nhà

## Slide 3: Giới thiệu về ADC trên PIC
Định nghĩa ADC: Analog Digital Converter là bộ chuyển đổi tín hiệu từ dạng tương tự liên tục sang tín hiệu số.

## Slide 4: Giới thiệu về ADC trên PIC
Các thông số ảnh hưởng đến chất lượng của bộ ADC
  Tần số lấy mẫu (Sampling frequency)
  Độ phân giải của bộ ADC

## Slide 5: Giới thiệu về ADC trên PIC
Tần số lấy mẫu: Quy định khoảng thời gian mà ADC sẽ tiến hành đo giá trị đầu vào. Tuân theo định luật Nyquyst. Tùy thuộc vào ứng dụng mà chọn tần số lấy mẫu khác nhau.
Ví du:
  Lấy mẫu âm thanh cần tần số lấy mẫu cao để khôi phục tín hiệu tốt
  Lấy mẫu tín hiệu nhiệt độ, độ ẩm… của mô trường từ sensors thì không cần tần số quá cao.

## Slide 6: Giới thiệu về ADC trên PIC
Độ phân giải của ADC: là thay đổi nhỏ nhất có thể xảy ra ở đầu vào tương tự có thể gây ra một thay đổi ở đầu ra số.
Độ phân giải càng nhỏ, chất lượng tín hiệu thu được càng tốt, tín hiệu càng dễ khôi phục
Độ phân giải của ADC được tính bằng công thức:
Delta = Vref/(2^n)
  n là số bit của bộ ADC
  Vref là điện áp tham chiếu của bộ ADC

## Slide 7: Giới thiệu về ADC trên PIC
Thu kết quả từ bộ ADC
Result = ADC_value * delta / exchange
Ví dụ: Đo nhiệt độ sử dụng cảm biến LM35, điện áp tham chiếu 5v, bộ ADC 10bit. Tại thời điểm t0, giá trị ADC là 55, hỏi nhiệt độ tại thời điểm đó là bao nhiêu? Biết trong LM35, mỗi khi nhiệt độ đầu vào tăng 1 độ C, điện áp đầu ra của LM35 sẽ tăng 10mV
Độ phân giải của bộ ADC là: 5/(2^10)
Giá trị điện áp của đầu ra LM35 là: 55*5/(2^10)
Giá trị nhiệt độ của LM35 là: 55*5/(2^10)*10^-2

## Slide 8: Giới thiệu về ADC trên PIC
ADC trên PIC16F877A
  Là bộ ADC 10bit 8 kênh
  Điện áp tham chiếu có thể lấy từ các chân Vdd, Vss, Vref+ (RA2), Vref-(RA3)

## Slide 9: Giới thiệu về ADC trên PIC
ADCON0: Thanh ghi cấu hình 1
ADCON1: Thanh ghi cấu hình 2

## Slide 10: Giới thiệu về ADC trên PIC

## Slide 11: Giới thiệu về ADC trên PIC
Các bước setup thống số cho ADC
  Lựa chọn kênh ADC
  Lựa chọn tần số lấy mẫu cho ADC
  Lựa chọn điện áp tham chiếu
  Bật bit GO/DONE lên để kích hoạt quá trình lấy mẫu. Đợi đến khi bit GO/DONE về 0 thì thực hiện đọc giá trị ADC từ thanh ghi kết quả

## Slide 12: Giới thiệu về led 7 thanh

## Slide 13: Giới thiệu về led 7 thanh

## Slide 14: Giới thiệu về led 7 thanh
Cách mắc led để giảm chân IO sử dụng
  Mắc led sử dụng quét led

## Slide 15: Giới thiệu về led 7 thanh
Cách mắc led để giảm số chân IO sử dụng
  Mắc led sử dụng IC giải mã 7447

## Slide 16: Giới thiệu về led 7 thanh
Cách mắc led để giảm số chân IO sử dụng
  Mắc led sử dụng IC dịch 74HC595

## Slide 17: Bài tập về nhà

## Slide 18: Thanks for your attention